##### Część nr 2         	                                                            	                               Załącznik nr 3  do SIWZ

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  WYMAGANYCH

Kolumna do zabiegów endoskopowych z wyposażeniem

Nazwa producenta/Kraj:	____________________________________________________

Typ/Model:		            ____________________________________________________

Rok produkcji :	       sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / min. 2018

| L.p. | Opis parametrów technicznych Parametr wymagany | Wymagania TAK/NIE | Odpowiedź Wykonawcy Tak/ Nie Oferowana wartość parametru, opis, nr strony w materiałach informacyjnych | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sterownik kamery FULL HD - 1 zestaw |
|  | Sterownik kamery współpracujący z głowicami kamer FULL HD z trzema przetwornikami obrazowymi | TAK |  |  |
|  | Zakres pracy sterownika kamery umożliwiający obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR) z wykorzystaniem dedykowanej głowicy kamery | TAK |  |  |
|  | Konstrukcja sterownika kamery otwarta na rozbudowę o możliwość podłączenia dedykowanego giętkiego wideogastroskopu i wideokolonoskopu z kamerą wbudowaną w sondę wziernikową |  |  | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |
|  | Konstrukcja sterownika kamery otwarta na rozbudowę o możliwość podłączenia dedykowanego sztywnego wideolaparoskopu 3D | TAK |  |  |
|  | Min. 1 wyjście cyfrowe wideo 3G-SDI (format sygnału 1920x1080p, 50/60 Hz) | TAK |  |  |
|  | Min. 2 wyjścia cyfrowe wideo DVI-D (format sygnału 1920x1080p, 50/60 Hz) | TAK |  |  |
|  | Min. 3 gniazda USB do podłączenia: pamięci PenDrive, zewnętrznej klawiatury, dedykowanej drukarki, w tym min. 2 gniazda USB umieszczone na panelu przednim sterownika umożliwiające szybki dostęp | TAK |  | Ilość gniazd USB: 3 gniazda – 0 pkt. > 3 gniazda – 10 pkt. |
|  | Sterownik kamery wyposażony w zintegrowane gniazdo do bezpośredniego podłączenia oferowanego insuflatora CO2 w celu wyświetlania bieżącego ciśnienia i przepływu CO2 insuflatora na ekranie monitora operacyjnego | TAK |  |  |
|  | Sterownik kamery wyposażony w zintegrowane gniazdo do bezpośredniego podłączenia oferowanego źródła światła w celu wyświetlania ustawionego poziomu natężenia światła na ekranie monitora operacyjnego | TAK |  |  |
|  | Menu sterownika kamery wyświetlane na ekranie monitora operacyjnego w formie graficzno - tekstowych ikon | TAK |  |  |
|  | Obsługa funkcji sterownika kamery ze sterylnej strefy sali operacyjnej poprzez przyciski na głowicy kamery | TAK |  |  |
|  | Dostęp do funkcji sterownika kamery z "brudnej" strefy sali operacyjnej poprzez zewnętrzną klawiaturę bez konieczności bezpośredniego dostępu do panelu czołowego sterownika kamery, w zestawie klawiatura silikonowa USB z certyfikatem medycznym, stopień ochrony min. IP68 | TAK |  |  |
|  | Funkcja wprowadzania danych pacjenta przy pomocy zewnętrznej klawiatury, m.in.: imienia, nazwiska, daty urodzenia oraz ID, możliwość wprowadzenia danych dla min. 35 pacjentów | TAK |  | 35 pacjentów – 0 pkt. > 35 pacjentów – 10 pkt. |
|  | Funkcja wyświetlania imienia, nazwiska, daty urodzenia oraz ID pacjenta na ekranie monitora operacyjnego podczas operacji z możliwością wyłączania i włączania wyświetlania w dowolnym momencie | TAK |  |  |
|  | Funkcja tworzenia i zapisu w pamięci wewnętrznej sterownika kamery profili użytkowników z indywidualnymi ustawieniami sterownika obejmującymi: - indywidualną konfigurację menu sterownika kamery, - indywidualne przypisanie funkcji dostępnych bezpośrednio pod przyciskami głowicy kamery. Zapis min. 20 indywidualnych profili użytkowników | TAK |  |  |
|  | Możliwość eksportu / importu profili użytkowników do / z pamięci PenDrive | TAK |  |  |
|  | Funkcja zapisu filmów wideo i zdjęć w pamięci zewnętrznej PenDrive bezpośrednio podłączonej do sterownika kamery, w zestawie pamięć o pojemności min. 32GB | TAK |  |  |
|  | Zapis filmów wideo w formacie MPEG4 | TAK |  |  |
|  | Zapis zdjęć w formacie JPEG | TAK |  |  |
|  | Zintegrowany tryb obrazowania z blokowaniem wyświetlania koloru czerwonego na ekranie monitora operacyjnego w celu ułatwienia różnicowania struktur tkankowych i unaczynienia | TAK |  |  |
|  | Tryb obrazowania z blokowaniem wyświetlania koloru czerwonego realizowany w technologii w pełni cyfrowej bez zastosowania filtru w źródle światła | TAK/NIE |  | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |
|  | Funkcja jednoczesnego wyświetlania dwóch obrazów na ekranie monitora operacyjnego tj. obrazu rzeczywistego i obrazu z zablokowanym kolorem czerwonym z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie | TAK |  |  |
|  | Funkcja regulacji jasności, dostępne min. 4 poziomy regulacji jasności | TAK |  |  |
|  | Funkcja zoom'u cyfrowego, dostępne min. 4 poziomy regulacji zoom'u | TAK |  |  |
|  | Funkcja wyświetlania wirtualnego pointera ekranowego na obrazie z kamery do precyzyjnego wskazywania określonego punktu pola operacyjnego z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie | TAK |  |  |
|  | Funkcja wyświetlania wirtualnej siatki na obrazie z kamery do precyzyjnego wskazywania określonego obszaru pola operacyjnego z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie | TAK |  |  |
|  | Funkcja zmiany ustawień ciśnienia i przepływu insuflacji CO2 w oferowanym insuflatorze poprzez przyciski głowicy kamery. Funkcja nie wymagająca zaangażowania systemu zintegrowanej sali operacyjnej. | TAK/NIE |  | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |
|  | Funkcja zmiany ustawień poziomu natężenia światła w oferowanym źródle światła w trybie ręcznym poprzez przyciski głowicy kamery oraz w trybie automatycznym przez sterownik kamery Funkcja nie wymagająca zaangażowania systemu zintegrowanej sali operacyjnej. | TAK |  |  |
|  | Głowica kamery FULL HD - 1 szt. |
|  | Głowica kamery wyposażona w trzy przetworniki obrazowe CCD lub CMOS, kompatybilna z oferowanym sterownikiem kamery | TAK |  |  |
|  | Praca głowicy kamery w standardzie FULL HD | TAK |  |  |
|  | Głowica kamery wyposażona w zintegrowany obiektyw o zmiennej ogniskowej typu Parfocal Zoom zapewniający powiększenie optyczne min. 2 x | TAK |  | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Czułość nie gorsza niż 1,2 lux | TAK |  |  |
|  | Głowica kamery wyposażona w min. 3 przyciski sterujące funkcjami sterownika kamery w tym 2 programowalne umożliwiające zaprogramowanie po 2 funkcji pod jednym przyciskiem (uruchamianie poprzez krótkie i długie wciśnięcie) | TAK |  |  |
|  | Możliwość zaprogramowania funkcji uruchomienia zapisu filmu wideo (start/stop) i zdjęcia pod jednym przyciskiem głowicy kamery | TAK |  |  |
|  | Masa głowicy kamery nie większa niż 275g | TAK |  |  |
|  | Możliwość sterylizacji w EtO, STERRAD NX, 100NX, STERIS SYSTEM 1 | TAK |  |  |
|  | Monitor operacyjny FULL HD, medyczny - 1 zestaw |
|  | Przekątna ekranu min. 26” | TAK |  |  |
|  | Rozdzielczość ekranu min. 1920x1080 Full HD | TAK |  |  |
|  | Wejścia wideo min.: 1 x DVI-D, 1 x 3G- SDI | TAK |  |  |
|  | Wyjścia wideo min.: 1 x DVI-D | TAK |  |  |
|  | Wyjście wideo: 3G- SDI | TAK/NIE |  | NIE - 0 pkt. TAK - 10 pkt. |
|  | Źródło światła LED - 1 zestaw |
|  | Źródło światła wykorzystujące technologię oświetleniową LED | TAK |  |  |
|  | Temperatura barwowa w zakresie 6000 - 6400K | TAK |  |  |
|  | Żywotność diody LED min. 25 000 godzin | TAK |  |  |
|  | Ustawianie poziomu natężenia światła poprzez przyciski membranowe na panelu przednim źródła światła | TAK |  |  |
|  | Wskaźnik graficzny lub numeryczny umieszczony na panelu przednim źródła światła wskazujący ustawiony poziom natężenia światła | TAK |  |  |
|  | Dedykowany przycisk funkcji standby | TAK |  |  |
|  | Źródło światła wyposażone w zintegrowane gniazdo do bezpośredniego połączenia z oferowanym sterownikiem kamery w celu wyświetlania ustawionego poziomu natężenia światła na ekranie monitora operacyjnego | TAK |  |  |
|  | Wielodziedzinowa pompa płucząca - 1 zestaw |
|  | Rolkowa pompa płucząca przeznaczona do zastosowania w chirurgii, chirurgii kręgosłupa oraz ortopedii podczas laparoskopii i artroskopii | TAK |  |  |
|  | Obsługa pompy poprzez kolorowy monitor dotykowy | TAK |  |  |
|  | Wybór zastosowania pompy z menu z listą dziedzin i procedur wyświetlanej na monitorze dotykowym | TAK |  |  |
|  | Pompa wyposażona w czujniki kontroli ciśnienia płukania | TAK |  |  |
|  | Praca pompy w trybie z regulacją ciśnienia płukania i w trybie z regulacją prędkości płukania w zależności od wybranej procedury | TAK |  |  |
|  | Regulacja prędkości płukania podczas laparoskopii w zakresie min. 100 - 2500 ml/min. | TAK |  |  |
|  | Regulacja ciśnienia płukania podczas artroskopii w zakresie 20 - 150 mmHg | TAK |  |  |
|  | Wyświetlanie ciśnienia płukania podczas artroskopii w formie graficznej lub cyfrowej na monitorze dotykowym | TAK |  |  |
|  | Wyświetlanie prędkości płukania podczas laparoskopii w formie graficznej lub cyfrowej na monitorze dotykowym | TAK |  |  |
|  | Funkcja automatycznego rozpoznawania drenu wraz z automatyczną aktywacją procedur wykorzystujących dany dren | TAK |  |  |
|  | Animacja wyświetlana na monitorze dotykowym instruująca sposób zakładania drenu | TAK/NIE |  | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |
|  | Dren płuczący do laparoskopii, sterylny, jednorazowy, op. 10 szt. - 5 op. | TAK |  |  |
|  | Dren płuczący do artroskopii, sterylny, jednorazowy, op. 10 szt. - 5 op. | TAK |  |  |
|  | Pompa ssąca - 1 zestaw |
|  | Uniwersalna pompa ssąca typu próżniowego działająca w połączeniu z wielorazową butlą ssącą lub jednorazowymi wkładami workowymi do odsysania | TAK |  |  |
|  | Maksymalna wartość podciśnienia próżni min. 85 kPa | TAK |  |  |
|  | Wydajność odsysania min. 30 l/min | TAK |  |  |
|  | Pompa wyposażona w pokrętło do regulacji podciśnienia oraz manometr | TAK |  |  |
|  | Pompa wyposażona w uchwyt do zamocowania butli ssącej | TAK |  |  |
|  | Obudowa pompy wyposażona w uchwyt transportowy | TAK |  |  |
|  | W zestawie: - filtr hydrofobowy - wielorazowa butla ssąca (2 litrowa) z pokrywą - zestaw drenów - zbiornik wkładów jednorazowych wraz z uchwytem - wkłady jednorazowe 40 szt. - łączniki 10 szt. | TAK |  |  |
|  | Insuflator CO2 z funkcją podgrzewania – 1 zestaw |
|  | Obsługa insuflatora, wyświetlanie oraz regulacja parametrów pracy poprzez zintegrowany, kolorowy monitor dotykowy o przekątnej min. 7" | TAK |  |  |
|  | Insuflator wyposażony w funkcję podgrzewania CO2 | TAK |  |  |
|  | Wartość aktualna oraz ustawiona ciśnienia insuflacji CO2 wyświetlana w postaci słupkowej oraz numerycznej na ekranie monitora dotykowego | TAK |  |  |
|  | Wartość aktualna oraz ustawiona prędkości przepływu CO2 wyświetlana w postaci słupkowej oraz numerycznej na ekranie monitora dotykowego | TAK |  |  |
|  | Ilość podanego CO2 wyświetlana w postaci numerycznej na ekranie monitora dotykowego | TAK |  |  |
|  | Graficzny wskaźnik ciśnienia CO2 w butli wyświetlany na ekranie monitora dotykowego | TAK |  |  |
|  | Insuflator wyposażony w tryb pracy wysokoprzepływowy z regulacją przepływu w zakresie od 1 l/min. do min. 50 l/min. | TAK |  |  |
|  | Insuflator wyposażony w tryb pracy pediatryczny z regulacją przepływu w zakresie od min. 0,1 l/min. do 15 l/min., z krokiem co 0,1 l/min w zakresie od 0,1 l/min. do min. 2 l/min. | TAK |  |  |
|  | Regulacja ciśnienia w zakresie 1- 30 mmHg, z ograniczeniem do 15 mmHg w trybie czułym (pediatrycznym) | TAK |  |  |
|  | Insuflator wyposażony w zintegrowane gniazdo do bezpośredniego połączenia z oferowanym sterownikiem kamery w celu wyświetlania aktualnego ciśnienia i przepływu CO2 insuflatora na ekranie monitora operacyjnego. | TAK |  |  |
|  | Funkcja zmiany ustawień ciśnienia i przepływu insuflacji CO2 poprzez przyciski oferowanej głowicy kamery Funkcjonalność nie wymagająca zaangażowania systemu zintegrowanej sali operacyjnej. | TAK |  |  |
|  | Funkcja zapamiętywania indywidualnych ustawień startowych insuflatora tj. ciśnienia, przepływu CO2, trybu pracy dla różnych użytkowników, możliwość zapamiętania min. 20 profili użytkowników identyfikowanych indywidualną nazwą | TAK |  | = 20 profili - 0 pkt. > 20 profili - 10 pkt. |
|  | Możliwość przymocowania uchwytu na panelu tylnym insuflatora na rezerwową butlę z CO2 o objętości min. 1 litra | TAK/NIE |  | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |
|  | Filtr CO2 – 25 szt. | TAK |  |  |
|  | Silikonowy dren do insuflacji, sterylizowalny, śr. wew. 9 - 10 mm, dł. min. 250 cm - 3 szt. | TAK |  |  |
|  | Dren insuflacyjny z filtrem CO2 i z podgrzewaniem, jednorazowy, sterylny - 3 szt. | TAK |  |  |
|  | Przewód do podłączenia do źródła CO2, dł. min. 100 cm - 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Trokar laparoskopowy, wysokoprzepływowy: - kaniula: śr. 11 mm, dł. rob. 100 -110 mm, gładka, koniec dystalny skośny, z przyłączem i kranikiem do podłączenia insuflacji, zapewniającym przepływ CO2 z prędkością 50 l/min., - zawór: z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni, zewnętrzna uszczelka silikonowa oznaczona kolorem przypisanym do średnicy trokara, - gwóźdź: ostry, trójgraniasty, - 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Wózek aparaturowy - 1 zestaw |
|  | Podstawa wyposażona w 4 koła z blokadą na min. 2 kołach | TAK |  |  |
|  | Min. 3 półki oraz 1 szuflada zamykana na kluczyk | TAK |  |  |
|  | Wysięgnik lub ramię do zamocowania monitora | TAK |  |  |
|  | Wysięgnik na płyny | TAK |  |  |
|  | Szyna sprzętowa | TAK |  |  |
|  | Uchwyt na butlę CO2 mocowany centralnie z tyłu wózka | TAK |  |  |
|  | Uchwyt na pompę ssącą | TAK |  |  |
|  | Zestaw endoskopii kręgosłupa – dostęp interlaminar – 1 zestaw |
|  | Drut prowadzący, obustronnie tępy, średnica 1,1 mm, długość robocza 45 cm, 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Płaszcz rozszerzający, średnica zewnętrzna 6,5 mm, średnica wewnętrzna 1,4 mm, długość 22 cm, do wprowadzenia po drucie prowadzącym, 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Płaszcz operacyjny, z podziałką, średnica wewnętrzna 7,2 mm, średnica zewnętrzna 7,9 mm, koniec dystalny prosty, długość robocza 17-18 cm, 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Płaszcz operacyjny, z podziałką, średnica wewnętrzna 7,2 mm, średnica zewnętrzna 7,9 mm, koniec dystalny w kształcie dziobu, długość robocza 17 - 18 cm, 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Płaszcz operacyjny, z podziałką, średnica wewnętrzna 7,2 mm, średnica zewnętrzna 7,9 mm, koniec ścięty, długość robocza 17 - 18 cm, 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Optyka z systemem wałeczkowych soczewek optycznych, kącie patrzenia 25°, średnica zewnętrzna 6,6 mm, długość 18 cm, z kanałem roboczym o średnicy 3,6 mm, okular skośny, autoklawowalna, 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Światłowód o średnicy 3,5 mm, długość 230 cm, autoklawowalny 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Elektroda bipolarna zagięta, średnica 2,5 mm, długość robocza 36 cm. Składająca się z 3 elementów, 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Przewód bipolarny do podłączenia elektrody do diatermii typu ERBE, STORZ, 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Kleszcze chwytające, obie bransze ruchome, średnica 2,7 mm, długość robocza 36 cm, 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Kleszcze chwytające, otwierane 90°, jedna bransza ruchoma, średnica 3,5 mm, długość robocza 36 cm, 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Kleszcze chwytające typu Blakesley, rozbieralne, z adapterem Luer do mycia. Średnica 2,7 mm, jedna bransza ruchoma. Rączka bez zapinki. Długość robocza 30 cm, 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Punch z ruchomą końcówką dystalną. Jedna bransza ruchoma. Średnica 3,5 mm, długość robocza 36 cm, 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Kleszcze z ruchomą końcówką dystalną. Jedna bransza ruchoma, średnica 3,5 mm, długość robocza 36 cm, 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Kiureta z koncówką zginaną w zakresie 0-90⁰, narzędzie obrotowe, średnica 3,5 mm, długość robocza 36 cm Narzędzie rozbieralne, z adapterem Luer do mycia, 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Kleszcze biopsyjne obrotowe, z haczykiem, średnica 3,5 mm, długość robocza 36 cm, 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Dłuto do mikrozłamań, zagięte, 70⁰, 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Dłuto do mikrozłamań, zagięte, 30⁰, 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Kleszcze chwytające, średnica 2,7 mm, długość robocza 30 cm, z adapterem Luer do mycia, 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Pojemnik plastikowy, perforowany, na 2 optyki z okularem skośnym, 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów, 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Shaver do endoskopowych operacji kręgosłupa – konsola sterująca 1 szt. |
|  | Wielofunkcyjna konsola sterująca napędami neurochirurgicznymi, takimi jak: - shaver - wiertarka, - kraniotom, - perforator | TAK |  |  |
|  | Konsola wyposażona w 2 wyjścia do jednoczesnego podłączenia dwóch napędów np. shavera do oraz wiertarki | TAK |  |  |
|  | Konsola wyposażona w zintegrowaną perystaltyczną pompę płuczącą/chłodzącą z możliwością regulacji przepływu (min. 9 ustawień wydajności pompy) | TAK |  |  |
|  | Obsługa konsoli poprzez kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 6,4" z menu w języku polskim oraz poprzez przełącznik nożny | TAK, podać |  |  |
|  | Odrębne programy pracy dla poszczególnych napędów z automatycznym przypisaniem zakresu prędkości | TAK |  |  |
|  | Funkcja wyświetlania na ekranie monitora nazwy oraz zakresu prędkości dla używanego napędu | TAK |  |  |
|  | Funkcja wyświetlania na ekranie monitora w postaci graficznej i liczbowej wartości ustawionej prędkości maksymalnej dla używanego napędu | TAK |  |  |
|  | Funkcja wyświetlania na ekranie monitora w postaci graficznej lub liczbowej wartości aktualnej prędkości dla używanego napędu | TAK |  |  |
|  | Funkcja wyświetlania na ekranie monitora w postaci graficznej i liczbowej ustawionego poziomu wydajności pompy | TAK |  |  |
|  | Konsola wyposażona w uchwyt do zamocowania wysięgnika do zawieszenia pojemnika z płynem irygacyjnym | TAK |  |  |
|  | Przełącznik nożny wyposażony w 3 pedały / przyciski: - pedał z funkcją proporcjonalności do sterowania prędkością napędu, - pedał do uruchamiania tylko pompy z możliwością regulacji przepływy pompy - przyciski do przełączania się pomiędzy napędami oraz zmiany kierunku obrotów wiertarki | TAK |  |  |
|  | Uchwyt shavera – 1 szt. |
|  | Uchwyt shavera do kręgosłupa kompatybilny z konsolą sterującą | TAK |  |  |
|  | Uchwyt wyposażony w liniowy (niezakrzywiony) kanał ssący | TAK |  |  |
|  | Prędkość obrotowa w zakresie 300 – 12000 obr/min | TAK, podać |  |  |
|  | Blokowanie ostrzy i frezów w uchwycie przy pomocy szybkozłącza | TAK |  |  |
|  | Mocowania prostych ostrzy shavera pozwalające na swobodne obracanie o 360° w celu ustawienia okna tnącego w odpowiedniej pozycji | TAK |  |  |
|  | Uchwyt shavera nadający się do czyszczenia maszynowego oraz sterylizacji parowej (134ºC) | TAK |  |  |
|  | Ostrze shavera o średnicy 3,5 mm i długości 30 cm, cylindryczne, proste, z osłoną boczną i dystalną, dedykowane do endoskopowych zabiegów kręgosłupa | TAK |  |  |
|  | W zestawie adapter do mycia uchwytu | TAK |  |  |
|  | Kosz do sterylizacji i przechowywania shavera | TAK |  |  |
|  | Instrumentarium laparoskopowe – 1 zestaw |
|  | Kleszcze chwytające, bransze zagięte, obie ruchome, monopolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy z zapinką z możliwością otwarcia na stałe i pracy bez zapinki, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 360 mm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Kleszcze chwytające, bransze atraumatyczne, ząbkowane, proste, jedna bransza ruchoma, okienkowe, monopolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy z zapinką z możliwością otwarcia na stałe i pracy bez zapinki, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 360 mm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Kleszcze chwytające typu DeBakey, bransze atraumatyczne, proste, jedna ruchoma; monopolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy z zapinką z możliwością otwarcia na stałe i pracy bez zapinki, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 360 mm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Kleszcze chwytające typu Babcock, bransze atraumatyczne, jedna ruchoma, okienkowe , monopolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy z zapinką z możliwością otwarcia na stałe i pracy bez zapinki, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 360 mm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Kleszcze chwytające, bransze atraumatyczne, obie ruchome, monopolarne, obrotowe, rozbieralne komplet: uchwyt plastikowy z zapinką z możliwością otwarcia na stałe i pracy bez zapinki, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 360 mm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Kleszcze diagnostyczne i biopsyjne, jedna bransza ruchoma, monopolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy bez zapinki, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 360 mm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Imadło laparoskopowe bransze proste, rękojeść prosta, zapinka wyłączana śr. 5mm, dł. 33cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Nożyczki zakrzywione, oba ostrza ruchome, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy bez zapinki, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 360 mm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Elektroda haczykowa w kształcie litery L, monopolarna, śr. 5 mm, dł. 360 mm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Igła Veress’a z przyłączem Luer-Lock, śr. 2,1 mm, dł. 13 cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Trokar optyczny, wielorazowy, typu EndoTip, śr. 6mm, dł. 10,5cm, kaniula gwintowana; bez gwoździa; zawór silikonowy, przyłącze do insuflacji typu LUER – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Trokar optyczny, wielorazowy, typu EndoTip, śr. 11mm, dł. 10,5cm, kaniula gwintowana; bez gwoździa; zawór wielofunkcyjny z klapką, przyłącze do insuflacji typu LUER – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Trokar o śr. 6mm, dl. 10,5cm, gwóźdź piramidalny, zawór wielofunkcyjny z klapką, tuleja trokara gładka z przyłączem do insuflacji – 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Trokar o śr. 11mm, dl. 10,5cm, gwóźdź piramidalny, zawór wielofunkcyjny z klapką, tuleja trokara gładka z przyłączem do insuflacji – 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Uszczelka do zaworu multifunkcyjnego mała op. 10 szt. – 2 op. | TAK |  |  |
|  | Uszczelka typu pokrywa 60/10 do trokara op. 10 szt. – 2 op. | TAK |  |  |
|  | Uszczelka typu pokrywa 50/4 do trokara op. 10 szt. – 2 op. | TAK |  |  |
|  | Tuleja gwintowana do stabilizacji troakarów o śr. 6 mm – 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Redukcja do trokara 6/3 mm nasadka na trokar – 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Redukcja do trokara 11/5 mm nasadka na trokar – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Przewód monopolarny kompatybilny z oferowaną diatermią dł. min 300 cm – 3 szt. | TAK |  |  |
|  | Optyka laparoskopowa o długości 31 cm i średnicy 10 mm, kąt patrzenia optyki 30° st. oznaczony kolorystycznie, sterylizowalna w autoklawie 134°C, wyposażona w oznakowanie kodem data matrix lub kodem QR umieszczonym bezpośrednio na optyce, umożliwiającym szybką identyfikację optyki przez systemy skanujące wykorzystywane w centralnych sterylizatorniach. Oznaczenie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci graficznej lub cyfrowej umieszczone obok przyłącza światłowodowego optyki – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Optyka laparoskopowa o długości 31 cm i średnicy 10 mm, kąt patrzenia optyki 0° st. oznaczony kolorystycznie, sterylizowalna w autoklawie 134°C, wyposażona w oznakowanie kodem data matrix lub kodem QR umieszczonym bezpośrednio na optyce, umożliwiającym szybką identyfikację optyki przez systemy skanujące wykorzystywane w centralnych sterylizatorniach. Oznaczenie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci graficznej lub cyfrowej umieszczone obok przyłącza światłowodowego optyki – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Optyka laparoskopowa o długości 29 cm i średnicy 5 mm, kąt patrzenia optyki 30° st. oznaczony kolorystycznie, sterylizowalna w autoklawie 134°C, wyposażona w oznakowanie kodem data matrix lub kodem QR umieszczonym bezpośrednio na optyce, umożliwiającym szybką identyfikację optyki przez systemy skanujące wykorzystywane w centralnych sterylizatorniach. Oznaczenie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci graficznej lub cyfrowej umieszczone obok przyłącza światłowodowego optyki – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Optyka laparoskopowa o długości 29 cm i średnicy 5 mm, kąt patrzenia optyki 0° st. oznaczony kolorystycznie, sterylizowalna w autoklawie 134°C, wyposażona w oznakowanie kodem data matrix lub kodem QR umieszczonym bezpośrednio na optyce, umożliwiającym szybką identyfikację optyki przez systemy skanujące wykorzystywane w centralnych sterylizatorniach. Oznaczenie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci graficznej lub cyfrowej umieszczone obok przyłącza światłowodowego optyki – 1 sz. | TAK |  |  |
|  | Kosz druciany do mycia, sterylizacji i przechowywania dwóch sztywnych optyk i jednego światłowodu. Kosz wyposażony w uchwyt na adaptery, wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.): 487 x 125 x 54 mm – 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Światłowód w nieprzeźroczystej osłonie śr. 4,8 mm, dł. 300 cm – 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Światłowód w nieprzeźroczystej osłonie śr. 3,5 mm, dł. 300 cm – 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Kleszcze chwytające typu Kelly, długie bransze min. 22mm, dwie bransze ruchome, monopolarne, obrotowe, rozbieralne komplet: uchwyt plastikowy bez zapinki, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 360 mm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Elektroda koagulacyjno – preparacyjna z kanełem ssącym, z adapterem irygacyjnym monopolarna, śr. 5mm, dł. 36cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów perforowany z przeźroczystą pokrywą wym. zew. szerokość 532 x głębokość 254 x wysokość165 mm – 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Rurka ssąco-płucząca, z bocznymi otworami, z zaworem dwudrożnym, śr. 5mm, dł. 36cm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Diatermia - 1 zestaw |
|  | Diatermia do operacji endoskopowych i otwartych zarówno z instrumentami bipolarnymi jak i monopolarnymi | TAK |  |  |
|  | Diatermia wyposażona w min. 2 gniazda monopolarne, każde umożliwiające podłączenie dwóch różnych standardów wtyczek przewodów HF | TAK |  |  |
|  | Diatermia wyposażona w min. 2 gniazda bipolarne, każde umożliwiające podłączenie dwóch różnych standardów wtyczek przewodów HF | TAK |  |  |
|  | Diatermia wyposażona w dedykowany tryb do resekcji bipolarnej w roztworze NaCl | TAK |  |  |
|  | Obsługa diatermii, wyświetlanie oraz regulacja parametrów pracy poprzez kolorowy monitor dotykowy o przekątnej min. 9" | TAK |  |  |
|  | Tryb cięcia oraz koagulacji bipolarnej przeznaczony do pracy z laparoskopowymi instrumentami bipolarnymi | TAK |  |  |
|  | Ograniczenie mocy cięcia bipolarnego do min. 200 W | TAK |  |  |
|  | Ograniczenie mocy koagulacji bipolarnej do min. 120 W | TAK |  |  |
|  | Funkcja auto-start dla instrumentów bipolarnych z regulacją czasu opóźnienia | TAK |  |  |
|  | Tryb cięcia i koagulacji monopolarnej przeznaczony do pracy z laparoskopowymi instrumentami monopolarnymi | TAK |  |  |
|  | Tryb cięcia monopolarnego z kontrolą łuku elektrycznego | TAK |  |  |
|  | Ograniczenie mocy cięcia monopolarnego do 200 W | TAK |  |  |
|  | Ograniczenie mocy koagulacji monopolarnej do 120 W | TAK |  |  |
|  | Możliwość ustawienia 9 efektów podczas cięcia monopolarnego | TAK |  |  |
|  | Funkcja monitorowania płytki neutralnej dzielonej | TAK |  |  |
|  | Przełącznik nożny do wyzwalania cięcia i koagulacji | TAK |  |  |
|  | Możliwość zapamiętania min. 299 programów użytkowników | TAK |  |  |
|  | Funkcja komunikacji z urządzeniem do sterowania oddymianiem pola operacyjnego | TAK |  |  |
|  | Płytka neutralna dzielona, jednorazowa - 100 szt. | TAK |  |  |
|  | Przewód do płytki neutralnej, wielorazowy - 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Shaver artroskopowy – 1 szt. |
|  | Wielofunkcyjna konsola do sterowania napędami artroskopowymi, do podłączenia napędów takich jak: shaver artroskopowy, multifunkcyjny uchwyt do zastosowania z piłami i wiertłami – 1 szt | TAK |  |  |
|  | Konsola wyposażona w dwa gniazda, oddzielne dla shavera, oddzielne dla uchwytu multifunkcyjnego | TAK |  |  |
|  | Obsługa konsoli poprzez kolorowy ekran dotykowy. | TAK |  |  |
|  | Możliwa współpraca z kompatybilną pompą. | TAK |  |  |
|  | Uchwyt shavera kompatybilny z konsolą | TAK |  |  |
|  | Uchwyt wyposażony w min. 3 przyciski sterujące | TAK (podać) |  |  |
|  | Uchwyt shavera autoklawowalny | TAK |  |  |
|  | Uchwyt shavera przeznaczony zarówno do zabiegów małych i dużych stawów. | TAK |  |  |
|  | Dostępne do uchwytu ostrza jednorazowe oraz wielorazowe. | TAK |  |  |
|  | Maksymalna prędkość obrotowa min. 8000 rpm | TAK (podać) |  |  |
|  | Uchwyt shavera wyposażony w zdejmowalny zawór odsysania z przodu, ułatwiający prawidłowe mycie. | TAK |  |  |
|  | Odsysanie regulowane za pomocą dźwigni | TAK |  |  |
|  | Programowanie maksymalnej prędkości obrotowej dla podłączonego napędu. | TAK |  |  |
|  | Uchwyt wyposażony w kanał ssący. | TAK |  |  |
|  | Blokowanie ostrzy w uchwycie uniemożliwiające przypadkowe wysunięcie | TAK |  |  |
|  | Możliwość ustawienia ostrza w min. 4 różnych kierunkach (obrót ostrza co 90 stopni) | TAK (podać) |  |  |
|  | Sterowanie shaverem za pomocą min. 3 przycisków znajdujących się na rękojeści shavera | TAK (podać) |  |  |
|  | Waga uchwytu shavera maks. 315 g | TAK (podać) |  |  |
|  | Ostrze shavera typu "Aggressive Cutter", proste, średnica 4,2 mm, długość robocza 120 mm, wielorazowe | TAK |  |  |
|  | Ostrze shavera "Full Radius Resector", proste, średnica 4,2 mm, długość robocza 120 mm, wielorazowe | TAK |  |  |
|  | Wiertarka z wyposażeniem – 1 szt. |
|  | Uchwyt wielofunkcyjny w kształcie pistoletowym, kaniulowany | TAK |  |  |
|  | Możliwość podłączenia do uchwytu wielofunkcyjnego nasadek wiertarskich, nasadki do drutów prowadzących oraz nasadek do pił oscylacyjnych | TAK |  |  |
|  | Regulowana prędkość obrotowa za pomocą przycisku | TAK |  |  |
|  | Możliwość zmiany obrotów lub wyłączenia uchwytu za pomocą przełącznika na rękojeści | TAK |  |  |
|  | Nasadka wiertarska typu JACOBS, z mocowaniem do 6,5 mm do zastosowania z uchwytem multifunkcyjnym wraz kluczykiem | TAK |  |  |
|  | Nasadka do pił, zatrzaskowa, do zastosowania z uchwytem wielofunkcyjnym | TAK |  |  |
|  | Nasadka do prowadzenia drutów, do zastosowania z uchwytem wielofunkcyjnym | TAK |  |  |
|  | Nasadka kompatybilna z wiertłami typu Synthes | TAK |  |  |
|  | Ostrze piły, szerokość 10 mm, grubość cięcia 0,6 mm, długość robocza 50 mm | TAK |  |  |
|  | Ostrze piły, szerokość 14 mm, grubość cięcia 0,6 mm, długość robocza 50 mm | TAK |  |  |
|  | Ostrze piły, szerokość 10 mm, grubość cięcia 0,6 mm, długość robocza 25 mm, z ogranicznikiem na 15 mm | TAK |  |  |
|  | Ostrze piły, szerokość 10 mm, grubość cięcia 0,6 mm, długość robocza 31 mm | TAK |  |  |

UWAGA:

Podane wartości stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie (brak żądanej opcji) spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pieczęć i podpis osoby umocowanej

do reprezentowania Wykonawcy