##### Część nr 3      	                                                            	                                       Załącznik nr  3 do SIWZ

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  WYMAGANYCH

Przedmiot postępowania:  Dostawa i montaż myjni chirurgicznej trzystanowiskowej

Nazwa producenta/Kraj:	____________________________________________________

Typ/Model:		            ____________________________________________________

Ilość: 			           2

Rok produkcji :	       sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / min. 2018

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |
| 1. | Myjnia chirurgiczna z panelem ściennym, trzystanowiskowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) | TAK |  |
| 2. | Wyrób łatwy do utrzymania w czystości | TAK |  |
| 3. | Krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK |  |
| 4. | Możliwość zamocowania umywalki na ścianie na górnej listwie (panelu) lub po bokach | TAK |  |
| 5. | Panel przedni zdejmowany | TAK |  |
| 6. | Wyrób jest konstrukcją samonośną | TAK |  |
| 7. | Głębokość komory 200 mm | TAK |  |
| 8. | W wyposażeniu syfon z funkcją automatycznej samodezynfekcji rur i odpływów poprzez automatyczne podgrzewanie do temperatury zabijającej drobnoustroje i cyklicznemu wibracyjnemu samooczyszczaniu się osadów i biofilmu -1x, oraz baterie bezdotykowe zasilane sieciowo – 3 szt. | TAK |  |
| 9. | Wyposażona w bezdotykowy podajnik płynów dezynfekcyjnych o poj. 1l. – 4 szt. | TAK |  |
| 10. | Wymiary zewnętrzne (dł x szer x wys) w mm: 2355 x 600 x 1240 mm (+/- 10 mm) | TAK, podać |  |
| II. | Pozostałe warunki |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu PZH dołączyć do oferty) | TAK |  |
| 2. | Certyfikat jakości EN ISO 9001 (kopię dokumentu dołączyć do oferty) | TAK |  |
| 3. | Certyfikat CE na syfon samodezynfekujący (kopia dołączona do oferty). | TAK |  |
| 4. | Montaż myjni w trakcie trwania remontu Bloku Operacyjnego po wcześniejszym ustaleniu terminu z wykonawcą robót budowlanych. Kontakt do wykonawcy remontu B.O. zostanie podany po podpisaniu umowy. | TAK |  |
| 5. | Dokumenty DTR oraz instrukcja montażu | TAK |  |

UWAGA:

Podane wartości stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie (brak żądanej opcji) spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pieczęć i podpis osoby umocowanej

do reprezentowania Wykonawcy