##### Część nr 4						          		  Załącznik nr 3 do SIWZ

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  WYMAGANYCH

# Przedmiot postępowania:

# Lampa czołowa z lupami powiększającymi 2,5x

Nazwa producenta/Kraj  _________________________________

Typ/Model:                   _________________________________

Rok produkcji : sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / min. 2018

| L.p. | Opis parametrów technicznych Parametr wymagany | Wymagania TAK/NIE | Odpowiedź Wykonawcy Tak/ Nie Oferowana wartość parametru, opis, nr strony w materiałach informacyjnych | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | System powiększający uniwersalny o powiększeniu min. x2.5. Regulacja rozstawu źrenic w układzie lornetkowym. Sportowa, niemetalowa oprawka i zauszniki profilowane do krzywizny głowy | TAK, podać |  |  |
| 1A | Ogniskowa do wyboru min. 350 - 500mm skokowo co 50mm | TAK, podać |  |  |
| 1B | Możliwość użycia własnych okularów korekcyjnych | TAK |  |  |
| 1C | Możliwość zamontowania oświetlenia LED za pomocą mocowania magnetycznego lub mechanicznego | TAK, podać rodzaj |  | Mocowanie: magnetyczne – 5 pkt. mechaniczne – 0 pkt. |
| 1D | W komplecie sztywny futerał oraz miękka, regulowana opaska | Tak |  |  |
| 1E | Zdejmowana, przezroczysta osłona poliwęglanowa | Tak |  |  |
| 1F | Metalowe wzmocnienie mostka oprawki, wymienny nosek | Tak |  |  |
| 2. | Medyczne lupy operacyjne o powiększeniu min. 2.0x, Sportowa, niemetalowa oprawka i zauszniki profilowane do krzywizny głowy | Tak, podać |  |  |
| 2A | Ogniskowa do wyboru min. 300-500mm, skokowo co 50mm | Tak, podać |  |  |
| 2B | Możliwość zamontowania oświetlenia LED za pomocą mocowania magnetycznego lub mechanicznego | Tak, podać |  | Mocowanie: magnetyczne – 5 pkt. mechaniczne – 0 pkt. |
| 2C | W komplecie sztywny futerał oraz miękka, regulowana opaska | Tak |  |  |
| 2D | Metalowe wzmocnienie mostka oprawki, wymienny nosek | Tak |  |  |
| 2E | Rozstaw źrenic – min. 3 standaryzowane rozmiary do wyboru | Tak |  |  |
| 2F | Producent | podać |  |  |
| 3. | Medyczna lampa czołowa LED zasilana akumulatorowe Li-ion min. 6200mAh | TAK, podać |  |  |
| 3A | Mocowanie magnetyczne na oprawce lup, ciężar lampki nie większy niż 30g | TAK, podać |  |  |
| 3B | Bezprzewodowy pilot sterujący | TAK/NIE, podać |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 3C | Moc min. 45.000 lux | TAK, podać |  |  |
| 3D | Min. 5-stopniowa regulacja | TAK, podać |  |  |
| 3E | Ładowarka | TAK, podać rodzaj |  | Sieciowa – 0 pkt. Bezprzewodowa indukcyjna – 5 pkt. |
| 3F | Czas pracy akumulatora min. 8 h | TAK, podać |  |  |
| 4. | Min. 24 miesięcy gwarancji | Tak |  | =24 m-ce – 0 pkt. >24 m-cy – 10 pkt. |

UWAGA:

Parametry, stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pieczęć i podpis osoby umocowanej

do reprezentowania Wykonawcy