##### Część nr 11							          		  Załącznik nr 3 do SIWZ

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  WYMAGANYCH

# Przedmiot postępowania:

Wiertarka szybkoobrotowa do neurotraumatologii z oprzyrządowaniem

Nazwa producenta/Kraj  _________________________________

Typ/Model:                       _________________________________

Rok produkcji :	       sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / min. 2018

| L.p. | Opis parametrów technicznych Parametr wymagany | Wymagania TAK/NIE | Odpowiedź Wykonawcy Tak/ Nie Oferowana wartość parametru, opis, nr strony w materiałach informacyjnych | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jednostka sterująca napędem – konsola elektroniczna z dotykowym wyświetlaczem o przekątnej ekranu min. 21”, rozdzielczość min. 480 x 640 pikseli | Tak, podać |  |  |
|  | Zasilanie 230V 50Hz | Tak |  |  |
|  | Parametry prezentowane na wyświetlaczu: Wartość obrotów Kierunek obrotów Sterowanie irygacją Sterowanie szybkością obrotów Procentowe przyśpieszenie napędu | Tak |  |  |
|  | Uchwyt do mocowania konsoli na wysięgniku, stojaku | Tak |  |  |
|  | Dwie pompy perystaltyczne: Sterowana ilością ml/s przepływu Sterowana pilotem z możliwością ustalenia częstotliwości dawkowania płynu | Tak |  |  |
|  | Regulacja progu prędkości obrotowej napędu z konsoli w zakresie 0-70 000 obr./min. | Tak |  |  |
|  | Możliwość jednoczesnego podpięcia trzech napędów | Tak |  |  |
|  | Gniazdo do neuromonitoriungu – wsteczna informacja z wiertła o zbliżaniu się np. do nerwu | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy konsoli o piłę oscylacyjną | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy konsoli o shaver do kręgosłupa | Tak |  |  |
|  | Sterownik nożny |
|  | Aktywacja napędu za pomocą sterownika nożnego | Tak |  |  |
|  | Płynna regulacja obrotów i zmiany kierunku napędu za pomocą sterownika nożnego | Tak |  |  |
|  | Pedał nożny umożliwiający sterowanie obrotów z dodatkowymi przyciskami Zmiany kierunku obrotów Zmiany między podłączonymi napędami Włączenia/wyłączenia płynnej regulacji prędkości silnika | Tak |  |  |
|  | Napęd |
|  | Prędkość obrotowa do 75 000 obr/min | Tak |  |  |
|  | Waga max. 90 kg | Tak, podać |  |  |
|  | Zasilanie napędu konsoli poprzez zintegrowany kabel | Tak |  |  |
|  | Zatrzaskowy montaż nasadek, adapterów i ostrzy bez użycia dodatkowych narzędzi | Tak |  |  |
|  | Sterowanie napędu poprzez sterownik nożny lub ręczny | Tak |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed przeciążeniem | Tak |  |  |
|  | Nasadki |
|  | Kątnica 20o o długości roboczej 100 mm - bez przełożeń prędkości – 1 szt. | Tak |  |  |
|  | Perforator typu Hudson – 1000 obr/min – 1 szt. | Tak |  |  |
|  | Nasadka narzędziowa do kraniotomu osłoną opony twardej o wymiaracg 2,4 mm x 16,0 mm - bez przełożeń prędkości (obrotowa) – 1 szt. | Tak |  |  |
|  | Nasadka do wierteł Lindemana (typu J-tach) -do twarzoczaszki – 1 szt. | Tak |  |  |
|  | Prostnica 8 cm – do frezów od kraniotomu ( do wykonywania otworów pod nić chirurgiczną) – 1 szt. | Tak |  |  |
|  | Dodatkowe wyposażenie | Tak |  |  |
|  | Szczoteczka do czyszczenia 2,4 mm – 1 szt. | Tak |  |  |
|  | Pojemnik sterylizacyjny – 1 szt. | Tak |  |  |
|  | Do wyboru wiertła i różyczki (kulkowe, diamentowe, zapałkowe, żołędziowe) z katalogu producenta (wybór nastąpi po wyborze oferenta) – min. 10 szt. | Tak |  |  |
|  | Do wyboru frezy do kraniotomu (prosty lub spiralny) z katalogu producenta (wybór nastąpi po wyborze oferenta) – min. 10 szt. | Tak |  |  |
|  | Trepan jednorazowy pediatryczny typu Hudson – do wyboru rozmiar – 1 szt.: 9mm/6mm – 3 mm zręb kostny 11mm/7mm – 3 mm zręb kostny | Tak |  |  |
| 8 | Gwarancja min. 24 m-cy | TAK, podać |  | =24 m-ce – 0 pkt. >24-36 m-cy – 5pkt >36 m-cy – 10 pkt. |

UWAGA: Parametry, stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pieczęć i podpis osoby umocowanej

do reprezentowania Wykonawcy