Część nr 2                                                                        Załącznik Nr 3 do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH

- Drukarka Monochromatyczna typ 1– 1 szt.

Nazwa producenta, model, symbol: ………………………

Rok produkcji: ……………

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputera | Odpowiedź Wykonawcy/parametry oferowane (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Typ | Monochromatyczna |  |
|  | Format papieru | A4 |  |
|  | Rozdzielczość druku - czerń [dpi] | min. 1200 x 1200 |  |
|  | Prędkość druku - czerń [str/min] | min. 20 |  |
|  | Czas wydruku pierwszej strony - czerń [s] | max. 8.5 |  |
|  | Obciążenie [str/mies] | min. 10 000 |  |
|  | Pojemność odbiornika | min. 100 |  |
|  | Pojemność podajnika | min. 250 |  |
|  | Pamięć | min. 64MB |  |
|  | Praca w sieci przewodowej | Tak |  |
|  | Interfejs | USB |  |
|  | Wi-Fi | Tak |  |
|  | Wymiary (wys x szer x gł) | max. 18cm x 33.5cm x 22cm |  |
|  | Waga | max. 4KG |  |
|  | Gwarancja | min. 24 miesiące |  |

- Drukarka Laserowa typ 2 – szt. 1

Nazwa producenta, model, symbol: ………………………

Rok produkcji: ……………………..

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputera | Odpowiedź Wykonawcy/parametry oferowane (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ | Monochromatyczna |  |
| 2. | Prędkość druku w czerni | min. 22 str./min |  |
| 3. | Wydruk pierwszej strony w czerni | maks. 7,3 sekundy |  |
| 4. | Jakość druku w czerni | min. 600 × 600 dpi, 1200 (jakość 1200 dpi) |  |
| 5. | Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4) | min. 10 000 stron |  |
| 6. | Szybkość procesora | min. 600 MHz |  |
| 7. | Języki drukowania | PCLmS, URF, PWG |  |
| 8. | Wyświetlacz | LED |  |
| 9. | Kasety wymienne | Oryginalny wkład z czarnym tonerem na min. 1600 stron; oryginalny bęben światłoczuły min. 12 000 stron |  |
| 10. | Możliwość druku mobilnego | TAK |  |
| 11. | Możliwość pracy bezprzewodowej | Standardowo (Wi-Fi 802.11b/g/n) |  |
| 12. | Łączność, tryb standardowy | 1 port Hi-Speed USB 2.0; łączność bezprzewodowa |  |
| 13. | Standardowa pojemność pamięci | min. 128 MB |  |
| 14. | Standardowa pojemność odbiornika papieru | Odbiornik papieru na min. 100 arkuszy |  |
| 15. | Standardowa pojemność podajnika papieru | Podajnik na min. 150 arkuszy, podajnik z priorytetem poboru na min. 10 arkuszy |  |
|  | Drukowanie dwustronne | Ręczny druk dwustronny |  |
|  | Zużycie energii | maks. 380 W (drukowanie), maks. 1,7 W (tryb gotowości), maks. 0,5 W (tryb uśpienia), maks. 0,5 W (tryb Auto-Off/Wake na USB, włączony przy wysyłce) |  |
|  | Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | maks. 365 × 248 × 191 mm |  |
|  | Waga | maks. 4,7 kg |  |
|  | Gwarancja | min. 24 miesiące |  |

.................................................

podpis osoby umocowanej                                                                                                                             do reprezentowania Wykonawcy