Część nr 1                						      Załącznik nr 3 do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Przedmiot postępowania: Łóżeczko noworodkowe – 2 szt.

Nazwa producenta/Kraj:

Typ/model

Rok produkcji: Sprzęt fabrycznie nowy – nieużywany/ min. 2019 r.

| Lp. | Opis parametrów technicznych Minimalne wymagania | Wymagania Tak/Nie | Odpowiedź wykonawcy Tak/Nie Oferowana wartość parametru, opis | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Konstrukcja wykonana ze stali lakierowanej proszkowo | Tak |  |  |
|  | Anatomiczna wanienka (kojec) wykonana z transparentnego tworzywa sztucznego | Tak |  |  |
|  | Pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga regulowana za pomocą sprężyny gazowej | Tak |  |  |
|  | Układ jezdny: podwójne koła o średnicy min. 75 mm, dwa z blokadą | Tak, podać |  |  |
|  | Konstrukcja łóżka i jego podstawa dostępne w różnych kolorach | Tak |  |  |
|  | Dolna półka wykonana z płyty laminowanej | Tak |  |  |
|  | Materac piankowy | Tak |  |  |
|  | Koszyk/pojemnik na rzeczy pacjenta | Tak |  |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |  |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta łóżka i materaca | Tak |  |  |
|  | Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych w Polsce dla łóżka i materaca | Tak |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak |  | 24 m-ce – 0 pkt. 24-36 m-cy – 5 pkt. Powyżej 36 m-cy – 10 pkt. |

UWAGA:

Podane wartości stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie (brak żądanej opcji) spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia 
i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pieczątka i podpis osoby umocowanej

do reprezentowania Wykonawcy