Część nr  2	                                    	                  			      	Załącznik nr 3 do SIWZ

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  WYMAGANYCH ORAZ WARUNKÓW GWARANCJI I SERWISU

- WÓZEK DO TRASPORTU CHORYCH – 1 szt.

Nazwa producenta/Kraj:……………………………………………

Typ/model: ……………………………………………………………

Rok produkcji: Sprzęt fabrycznie nowy – nieużywany/ min. 2019 r.

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE Minimalne wymagania | PARAMETRY OFEROWANE – Tak/Nie opisać, wypełnić | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek do transportu chorych w pomieszczeniach na terenie szpitala |  |  |
| 2 | Konstrukcja wózka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo, odporna na mycie i dezynfekcję szpitalną. Główna konstrukcja leża wykonana z profili stalowych o przekroju min. 5x3 cm gwarantujących stabilność konstrukcji i wysokie obciążenie użytkowe. |  |  |
| 3 | Długość całkowita wózka 2100 mm (+/- 50 mm) |  |  |
| 4 | Szerokość całkowita wózka wraz z poręczami bocznymi max 800 mm |  |  |
| 5 | Leże wózka posiada 2 segmenty: stały segment leża oraz ruchomy segment oparcia pleców |  |  |
| 6 | Regulacja segmentu oparcia pleców uzyskiwana przy pomocy sprężyn gazowych |  |  |
| 7 | Regulacja kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w zakresie min od 0° do 65° |  |  |
| 8 | Segmenty leża wypełnione płytą HPL przezierną dla promieni RTG |  |  |
| 9 | Leże wyposażone w krążki odbojowe we wszystkich narożach wózka |  |  |
| 10 | Uchwyty ze stali nierdzewnej po obu stronach wózka służące do przetaczania |  |  |
| 11 | Regulacja wysokości realizowana hydraulicznie przy pomocy dźwigni nożnych dostępnych po obu stronach wózka |  |  |
| 12 | Zakres regulacji wysokości w zakresie min od 580 do 900 mm |  |  |
| 13 | Regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga realizowana przy pomocy sprężyn gazowych. Dźwignie do regulacji umieszczone po obu stronach wózka. |  |  |
| 14 | Regulacja pozycji Trendelenburga min 20° |  |  |
| 15 | Regulacja pozycji anty- Trendelenburga min 12° |  |  |
| 16 | Cztery koła jezdne o średnicy 200 mm z bieżnikiem przeciwpoślizgowym, posiadające tworzywową osłoną |  |  |
| 17 | Centralny system blokowania kół jezdnych wózka oraz blokada kierunku jazdy przy użyciu dźwigni nożnych od strony nóg pacjenta |  |  |
| 18 | Nośność maksymalna wózka min. 200 kg |  |  |
| 19 | Wyposażenie wózka: Poręcze boczne ze stali nierdzewnej, nieposzerzające wymiar gabarytowy wózka; Wieszak kroplówki ze stali nierdzewnej, posiadający regulację wysokości oraz 4 tworzywowe haczyki; Kosz na butlę z tlenem 1szt. oraz kosz na rzeczy pacjenta 1 szt.; Materac piankowy o wymiarach dostosowanych do wymiarów leża i grubości min. 50 mm z wodoodporną, zmywalną i łatwą do dezynfekcji powłoką, nieprzepuszczającą płynów. |  |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA/ WARUKI GWARANCJI I SERWISU |
| 20 | Dokument dopuszczający do użytkowania na terenie Polski (CE, deklaracja zgodności) |  |  |
| 21 | Wpis lub zgłoszenie do RWM w Polsce |  |  |
| 22 | Gwarancja min. 24 miesiące (Podać okres gwarancji). Gwarancja liczona od daty uruchomienia potwierdzonego podpisaniem „Protokołu odbioru” po przeprowadzonym instruktażu. |  | 24 m-ce – 0 pkt. 36 m-cy – 5 pkt. > 36 m-cy – 10 pkt. |
| 23 | Okres gwarancji na części zamienne minimum 12 m-cy |  |  |
| 24 | Transport, wnoszenie, instalacja i szkolenie w cenie oferty |  |  |
| 25 | Serwis gwarancyjny w cenie oferty. |  |  |
| 26 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej (pendrive lub płyta CD), przekazana wraz z dostawą urządzenia. |  |  |
| 27 | Czas reakcji serwisu, przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa wynosi maksimum 48 godzin od momentu zawiadomienia drogą elektroniczną bądź telefoniczną. |  |  |
| 28 | Czas skutecznej naprawy niewymagającej wymiany części – maksimum 3 dni robocze |  |  |
| 29 | Maksymalny czas naprawy 14 dni kalendarzowych oraz urządzenie zastępcze w przypadku przedłużającej się naprawy powyżej 10 dni od momentu przystąpienia do naprawy |  |  |
| 30 | W przypadku 3 - krotnie powtarzającej się istotnej usterki danego elementu/modułu urządzenia dany element/moduł zostanie wymieniony na nowy, elementy drobne wymieniane są każdorazowo. |  |  |
| 31 | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności celnych związanych z ewentualną wymianą urządzenia na nowe, jego wysyłką do naprawy gwarancyjnej i odbiorem lub z importem części zamiennych, we własnym zakresie – bez udziału Zamawiającego |  |  |
| 33 | Zapewnienie o dostępności części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych min. 10 lat od daty dostawy potwierdzone oświadczeniem producenta lub autoryzowanego przedstawiciela |  |  |
| 34 | Wykonanie min. 1 bezpłatnego przeglądu serwisowego przedmiotu zamówienia w ciągu roku (min. 2 w ciągu 2 lat) lub zgodnie z zaleceniem Producenta w okresie gwarancyjnym, zakończonych wystawieniem zaświadczenia potwierdzającego prawidłowe działanie urządzenia |  |  |
| 35 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny posiadający autoryzację producenta na wykonywanie napraw i konserwacji (podać adres). |  |  |
| 36 | Dla dostarczanych urządzeń Wykonawca zobowiązany jest założyć paszporty sprzętu i dostarczyć pełną dokumentację urządzeń. |  |  |
| 37 | Po każdej interwencji Wykonawca dokona wpisu do paszportu urządzenia lub teczki dokumentacji oraz dostarczy kartę pracy z opisem wykonanych czynności, wymienionych części itp. |  |  |

UWAGA:

Podane wartości stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie (brak żądanej opcji) spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i skutkować będzie odrzuceniem oferty.