Załącznik Nr 3 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

- sekwencjonowanie matryc w systemie 96-cio dołkowym, DNA izolowany z krwi obwodowej,

- sekwencjonowanie matryc pojedynczo, DNA różnego pochodzenia (np. DNA plazmidowy).

Wykonanie zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie w okresie 12 miesięcy, na podstawie bieżących zamówień przesyłanych drogą elektroniczną za pomocą skryptu zlokalizowanego na serwerze Wykonawcy w terminie do 2 dni roboczych, a w przypadku jednorazowego dostarczenia 5-ciu i więcej płytek do 3 dni roboczych od złożenia zamówienia.

Matryce wraz z dodanymi starterami w systemie płytkowym (pełna płytka lub ½ płytki) wysyłane będą pocztą kurierską na koszt Wykonawcy (przesyłka standardowa, 
a w przypadkach nagłych przesyłka ekspresowa  jednak nie więcej niż 4 miesięcznie). Odbiór płytek w siedzibie Zamawiającego.

Dostarczona płytka zawierać będzie matrycę DNA oczyszczaną metodą enzymatyczną (ExoSap/ExoStar lub równocenne) albo na membranach (zestaw Clean-Up lub równocenny), właściwy dla reakcji starter. Końcowa objętość mieszaniny (nie mniej niż 6 ul) zostanie ustalona z Wykonawcą.

Nastawienie reakcji nie później niż 12 godzin od momentu ich odebrania od Zamawiającego przez kuriera.

Gwarantowany odczyt sekwencji do 700 - 800 nukleotydów, przy wiarygodności odczytu na poziomie 99% (Q=20), wolny od niespecyficznych sygnałów zaburzających odczyt na całej długości (szczególnie niespecyficzne piki wynikające z nadmiaru wolnych znakowanych terminatorów w zakresie około 65-70 pz i 110-120 pz).

Odczyt matryc na sprzęcie objętym serwisem zapewniającym ciągłość pracy i odpowiednią jakość odczytów.

Wyniki reakcji sekwencjonowania i rozdziału elektroforetycznego będą umieszczane przez Wykonawcę na jego stronie internetowej (Zamawiający będzie posiadał na tejże stronie swoje indywidualne konto zabezpieczone hasłem).

Odbiór wyników na stronie Wykonawcy w formie pliku tekstowego i fluorogramu 
w formacie „.abi” lub „.ab1”. Zamawiający będzie posiadał na tej stronie indywidualne konto chronione hasłem odrębne dla poszczególnych zadań.

Nazwy plików będą zgodne z opisem próbek na formularzu oraz zawierać będą numer płytki, z której pochodzą.

W przypadku uznanej przez Wykonawcę reklamacji, Wykonawca gwarantuje ponowne odczytanie matrycy lub ponowne przeprowadzenie sekwencjonowania 
i odczytanie matrycy bez dodatkowych kosztów ze strony Zamawiającego, w jak najkrótszym czasie nie dłuższym niż 2 dni robocze.

Rozliczenie usługi odbywać się będzie jednorazowo w trybie miesięcznym.

......................................................

podpis osoby umocowanej

do reprezentowania Wykonawcy