##### Załącznik nr 6.7 do SIWZ

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  WYMAGANYCH

Przedmiot postępowania: dostawa „Mebli i wyposażenia dla Kliniki Położnictwa i  Ginekologii

– II etap”

Przedmiot:  STOLIK/WÓZEK ZABIEGOWY Z TRZEMA BLATAMI -    1 szt. (0.100)

Nazwa i typ:

Producent:

Rok produkcji: 2017

| Lp. | Opis parametrów technicznych Parametr wymagany | Wymagania TAK/ NIE | Odpowiedź Wykonawcy Tak/ Nie Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek z trzema blatami | TAK |  |
| 2 | Wózek w całości wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9. | TAK |  |
| 3 | Wózek wyposażony w trzy blaty proste | TAK |  |
| 4 | Wózek wyposażony w ergonomiczny uchwyt do przetaczania, wykonany ze stali nierdzewnej, zamontowany po prawej stronie korpusu; uchwyt o przekroju kołowym o średnicy Ø 25 mm | TAK, podać |  |
| 5 | Układ jezdny składający się z 4 kół o średnicy ( 125 mm, w tym dwa koła z hamulcem. | TAK, podać |  |
| 6 | Wyrób medyczny posiadający aktualny dokument dopuszczający do obrotu zgodny z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 107, poz. 679 z późn. zm.) | TAK, załączyć |  |
| 7 | Wymiary (szer. x gł.): 600 x 600 x 900 mm. | TAK, podać |  |
| 8 | Gwarancja min. 12 miesięcy | TAK, podać |  |

Podane w specyfikacji wymiary są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli powinna umożliwić wykonanie zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń.  Wykonawca, będzie zobowiązany do sporządzenia szczegółowego projektu zabudowy meblowej uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego.

W przypadku niewykończenia pomieszczeń przez Generalnego Wykonawcę inwestycji Zamawiający sporządzi protokół podpisany przez Obie Strony wydłużający odpowiednio termin montażu mebli.

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego 
z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

............................................

Pieczęć i podpis osoby umocowanej

do reprezentowania Wykonawcy