##### Załącznik nr 6.1 do SIWZ

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  WYMAGANYCH

Przedmiot postępowania: dostawa „Mebli i wyposażenia dla Kliniki Położnictwa i  Ginekologii

– II etap”

Przedmiot: MEBLE MEDYCZNE METALOWE ZE STALI LAKIEROWANEJ PROSZKOWO

Nazwa producenta/Kraj:

Nazwa/Typ:

Rok produkcji: 2017

| L.p. | Opis parametrów technicznych Parametr wymagany | Wymagania TAK/NIE | Odpowiedź Wykonawcy Tak/ Nie Oferowana wartość parametru, opis | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KONSTRUKCJA |
| 1.1 | Meble w całości wykonane z blach ocynkowanych malowanych farbami proszkowymi. | TAK, opisać |  | Farby o właściwościach antybakteryjnych – 10 pkt Farby bez właściwości antybakteryjnych – 0 pkt |
| 1.2 | Korpusy szaf i szafek: Fronty oraz boki mebli wykonane z podwójnej blachy ocynkowanej w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym odpornym na wilgoć (nie dopuszcza się wypełnień tekturowych). Grubość ścianek bocznych min. 28 mm. Ścianka zewnętrzna o grubości blachy min. 1 mm, ścianka wewnętrzna o grubości min. 0,8 mm. Powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne korpusu, gładkie, nie zawierające ostrych krawędzi. Tylna ściana oraz dno korpusu wykonane w technologii wygłuszającej (brak pustego, metalicznego odgłosu przy otwieraniu i zamykaniu drzwi i szuflad) Gładkie ściany wewnętrzne szaf i szafek konstrukcyjnie wyposażone w specjalistyczne rastry umożliwiające łatwą regulację wysokości położenia montowanych wewnątrz elementów takich jak półki, ramy koszy i kuwet maksymalnie co 25 mm. | TAK, opisać |  | Rastry nie wystające ponad płaszczyznę wewnętrznej ścianki bocznej – 10 pkt Rastry wystające ponad płaszczyznę wewnętrznej ścianki bocznej – 0 pkt |
| 1.3 | Cokół dolny: Korpusy szaf i szafek stojących posiadają integralny czterostronny cokół trwale zespawany lub zgrzany z korpusem mebla. Cokół o wysokości min. 100 mm cofnięty o min. 50 mm w stosunku do przedniej dolnej krawędzi korpusów. Cokół na ścianach bocznych tworzący jedną płaszczyznę ścianki bocznej. Cokół wyposażony w regulatory wysokości umożliwiające wypoziomowanie mebla (nie dopuszcza się cokołów jako oddzielny element dostawiany i mocowany do nóżek szafek za pomocą zaczepów) | TAK, opisać |  | Cokół z blach ocynkowanych pokryty farbami o właściwościach antybakteryjnych –10 pkt Cokół z blach ocynkowanych pokryty farbami bez właściwości antybakteryjnych – 0 pkt |
| 1.4 | Okapnik: Korpusy szaf oraz szafek górnych – wiszących posiadające tzw. okapnik (górny cokół wykończeniowy) wykonany z podwójnej blachy w systemie dwuwarstwowym z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Okapnik o wysokości 28 mm. | TAK, opisać |  |  |
| 1.5 | Okapnik wysunięty zewnętrznie w stosunku do ramy korpusu w taki sposób aby tworzył zlicowaną powierzchnię z zewnętrzną powierzchnią frontów mebli. | TAK/NIE opisać |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt. |
| 1.6 | Drzwi, fronty szuflad: Drzwi szafek i fronty szuflad o grubości min. 22 mm wykonane z podwójnej blachy ocynkowanej malowanej farbami proszkowymi z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym odpornym na wilgoć (nie dopuszcza się wypełnień tekturowych). Krawędzie i narożniki zaokrąglone. Konstrukcja frontów musi zapewniać ich szczelne i ciche zamykanie. Na ściankach frontowych, pod uchwytem, wykonane owalne przetłoczenie - wgłębienie ułatwiające chwytanie. W zależności od potrzeb drzwi przeszklone wyposażone w szyby wykonane ze szkła bezpiecznego. Drzwi i fronty szuflad wyposażone w jednoczęściowe uszczelki, konstrukcyjnie związane z frontami. Uszczelki z materiału odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych, promieni UV. Uszczelki na całym obwodzie frontów szafek. Nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych lub mocowanych na powierzchni zewnętrznej frontów szafek. Konstrukcja frontów szaf i szafek wykonana w taki sposób aby zawias nie powodował przerw w uszczelce. | TAK, opisać |  | Fronty wyposażone w elastyczne silikonowe uszczelki – 10 pkt Fronty wyposażone w czarne lub gumowe uszczelki – 0 pkt |
| 1.7 | Uchwyty: Uchwyty do otwierania drzwi i szuflad w kształcie litery „C”, wykonane ze stopu cynku i aluminium z efektem matowej stali szlachetnej. Uchwyt umożliwiający wygodny pochwyt o wymiarach całkowitych: 135 x 28 x 25 mm (+/- 5 mm). | TAK, opisać |  |  |
| 1.8 | Zawiasy: Wysokiej jakości zawiasy do drzwi umożliwiające regulację elementów frontowych w min. trzech płaszczyznach, umożliwiające otwarcie drzwi o kąt co najmniej 160°. | TAK, opisać |  |  |
| 1.9 | Pojemniki oraz prowadnice szuflad: Pojemnik o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb użytkownika, typu skrzynkowego ze stali lakierowanej proszkowo, bez szczelin w połączeniach wewnętrznych, z wyoblonymi krawędziami. Szuflady pracujące na prowadnicach rolkowych z pełnym wysuwem i mechanizmem samo domykania. | TAK, opisać |  |  |
| 1.10 | Półki: Półki wykonane z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo ze skokową regulacją wysokości położenia max. co 25 mm mocowane na wspornikach w kształcie litery „L” wykonanych ze stopu aluminium. Nie dopuszcza się mocowania półek na wspornikach oraz kołkach wykonanych z tworzywa sztucznego. | TAK, opisać |  |  |
| 1.11 | Blaty: Blaty robocze o grubości min. 30 mm wykonane z materiału typu Corian tj. blaty z materiału kompozytowego o nieporowatej powierzchni, z rowkiem antyzaciekowym, zapewniające wysoką higieniczność. Materiał blatów odporny na uderzenia i zarysowania, obojętny chemicznie, oferujący wybór koloru z szerokiej palety barw. Rodzaj zlewów i umywalek określa specyfikacja szczegółowa. Miejsca, wbudowania zlewów i umywalek w blaty gładkie bez zagłębień i ostrych krawędzi. Grubość warstwy konglomeratowej min. 10 mm. Blat wykonany ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9, z wygłuszeniem. W przypadku blatu ze zlewem lub umywalką, blat zagłębiony. Umywalki i zlewy stanowiące z blatem jedną całość. Blaty wyoblone, bez ostrych krawędzi. Rodzaj zastosowanych blatów wg opisu pomieszczeń. Baterie po stronie Zamawiającego. | TAK, opisać |  | Blat typ corian z rowkiem przeciwzaciekowym – 10 pkt Blat typ corian bez rowka przeciwzaciekowego – 0 pkt |
| 2 | KOLORYSTYKA: |
| 2.1 | Gama kolorystyczna umożliwiająca indywidualny dobór kolorów poszczególnych elementów mebli (fronty drzwi i szuflad). Możliwość wyboru spośród min. 20 kolorów | TAK, podać |  |  |
| 2.2 | Dobór koloru frontów oraz blatu na etapie realizacji. | TAK |  |  |
| 3 | WYKOŃCZENIE |
| 3.1 | We wszystkich niezbędnych miejscach (np. meble we wnękach) zastosowane elementy maskujące. Maskownice wykonane z materiałów takich jak elementy meblowe. | TAK, opisać |  |  |
| 3.2 | Szczeliny do 20 mm (pionowe/ górne) maskowane za pomocą odpowiednio wyprofilowanego kątownika w kolorze korpusu mebli. | TAK/NIE opisać |  | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt |
| 3.3 | Po zamontowaniu meble szczelnie silikonowane. Kolor silikonu dopasowany do koloru korpusów mebli. | TAK/NIE opisać |  | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt |
| 3.4 | Miejsca styku blatów ze ścianą odpowiednio uszczelnione odpowiednią listwą z tego samego materiału. | TAK, opisać |  |  |
| 3.5 | Podane w specyfikacji wymiary są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli powinna umożliwić wykonanie zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca, będzie zobowiązany do sporządzenia szczegółowego projektu zabudowy meblowej uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego. W przypadku niewykończenia pomieszczeń przez Generalnego Wykonawcę inwestycji Zamawiający sporządzi protokół podpisany przez Obie Strony wydłużający odpowiednio termin montażu mebli. | TAK, opisać |  |  |
| 4. | Meble posiadające atest higieniczny. | TAK, |  |  |
| 5. | Meble w technologii z produkcji seryjnej, nie modyfikowanej na potrzeby przetargu. Wytwórca posiadający dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany system zarządzania jakością zgodnie z EN ISO 13485 oraz EN ISO 9001. | TAK, |  |  |
| WYPOSAŻENIE MEBLOWE WG POMIESZCZEŃ 0.144 SALA NADZORU POZNIECZULENIOWEGO 1 0.144 Szafka podblatowa umywalkowa z blatem typu Corian oraz umywalką typu Corian wymiary: 650x600x900 mm (szer.gł.wys.) 1 TAK, opisać 2 0.144 Szafka podblatowa z zabudowana chłodziarką medyczną z blatem typu Corian wymiary: 630x600x900 mm (szer.gł.wys.) 1 TAK, opisać 0.144 Chłodziarka medyczna do szafy powyżej 1 TAK, opisać 3 0.144 Safka podblatowa zlewozmywakowa z blatem typu Corian oraz zlewem typu Corian jednokomorowym wymiary : 600x600x900 mm (szer.gł.wys.) 1 TAK, opisać 4 0.144 Szafka podblatowa, czteroszufladowa z blatem typu Corian wymiary: 500x600x900 mm (szer.gł.wys.) 1 TAK, opisać 5 0.144 Szafka podblatowa jednodrzwiowa z blatem typu Corian 1 x półka wymiary : 480x400x900 mm (szer.gł.wys.) 1 TAK, opisać 6 0.144 Szafka wisząca jednodrzwiowa drzwi pełne 2xpółka wymiary 650x300x720 mm (szer.gł.wys.) 1 TAK, opisać 7 0.144 Szafka wisząca jednodrzwiowa drzwi pełne 2xpółka wymiary 630x300x720 mm (szer.gł.wys.) 1 TAK, opisać 8 0.144 Szafka wisząca jednodrzwiowa drzwi pełne 2xpółka wymiary : 600x300x720 mm (szer.gł.wys.) 1 TAK, opisać 9 0.144 Blenda szafki wiszącej jednodrzwiowa wymiary 480x115x720 mm (szer.gł.wys.) 1 TAK, opisać 10 0.144 Szafa dwudrzwiowa dzielona w poziomie górą przeszklona, wymiary: 490x600x2100 mm (szer.gł.wys.) 1 TAK, opisać 11 0.144 Szafa jednodrzwiowa 6 x kosz o wys. 100mm, 4 x kosz wys.180 mm wymiary: 610x600x2100 mm (szer.gł.wys.) 1 TAK, opisać 0.142 POKÓJ NOWORODKÓW 12. 0.142 Stanowisko kąpielowe dla niemowląt z blatem typu Corian oraz wanienką typu Corian, 2xdrzwiczki wymiary : 900x60x890 mm (szer.gł.wys.) 1 TAK, opisać 13. 0.142 Stanowisko zabiegowe z blatem typu Corian, przewijak (bez materacyka) 4xszuflada wymiary : 750x770x900 mm (szer.gł.wys.) 1 TAK, opisać 9 0.140 POKÓJ 2-ŁÓŻKOWY 20 0.140 Stanowisko kąpielowe dla niemowląt z blatem typu Corian oraz wanienką typu Corian, 2xdrzwiczki wymiary : 900x600x890 mm (szer.gł.wys.) 1 TAK, opisać 21 0.140 Szafka podblatowa czteroszufladowa z blatem typu Corian wymiary : 400x600x890 mm (szer.gł.wys.) 1 TAK, opisać 22 0.140 Szafka umywalkowa jednodrzwiowa z blatem typu Corian oraz umywalką typu Corian wymiary: 450x600x890 mm (szer.gł.wys.) 1 TAK, opisać 0.139 POKÓJ 1 ŁÓŻKOWY 24 0.139 Szafka umywalkowa jednodrzwiowa z blatem typu Corian oraz umywalką typu Corian wymiary: 700x770x890 mm (szer.gł.wys.) 1 TAK, opisać 25 0.139 Stanowisko zabiegowe z blatem typu Corian, przewijak (bez materacyka) 4xszuflada wymiary : 400x770x900 mm (szer.gł.wys.) 1 TAK, opisać 26 0.139 Stanowisko kąpielowe dla niemowląt z blatem typu Corian oraz wanienką typu Corian, 2xdrzwiczki wymiary : 900x600x890 mm (szer.gł.wys.) 1 TAK, opisać 0.135 POKÓJ 2 ŁÓŻKOWY 28 0.135 Szafka umywalkowa jednodrzwiowa z blatem typu Corian oraz umywalką typu Corian wymiary: 600x770x890 mm (szer.gł.wys.) 1 TAK, opisać 29 0.135 Stanowisko zabiegowe z blatem typu Corian, przewijak (bez materacyka) 4xszuflada wymiary : 400x770x900 mm (szer.gł.wys.) 1 TAK, opisać 30 0.135 Stanowisko kąpielowe dla niemoląt z blatem typu Corian oraz wanienką typu Corian, 2xdrzwiczki wymiary : 900x600x890 mm (szer.gł.wys.) 1 TAK, opisać 0.133 GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY 32 0.133 Szafka podblatowa z zabudowana chłodziarką medyczną z blatem typu Corian wymiary: 630x600x900 mm (szer.gł.wys.) 1 TAK, opisać 33 0.133 Chłodziarka medyczna do szafy powyżej 1 TAK, opisać 34 133 Szafka zlewozmywakowa jednodrzwiowa z blatem typu Corian oraz zlewozmywak jednokomorowy typu Corian wymiary: 600x600x890 mm (szer.gł.wys.) 1 TAK, opisać 35 133 Szafka umywalkowa jednodrzwiowa z blatem typu Corian oraz umywalką typu Corian wymiary: 600x770x890 mm (szer.gł.wys.) 1 TAK, opisać 36 133 Szafka podblatowa czteroszufladowa z blatem typu Corian, wymiary : 600x600x900 mm (szer.gł.wys.) 1 TAK, opisać 0.149 GABINET DIAGNOSTYCZNY/SZCZEPIEŃ 38 0.149 Szafka umywalkowa jednodrzwiowa z blatem typu Corian oraz umywalką typu Corian wymiary: 600x770x890 mm (szer.gł.wys.) 1 TAK, opisać 39 0.149 Szafka zlewozmywakowa jednodrzwiowa z blatem typu Corian oraz zlewozmywak jednokomorowy typu Corian wymiary: 860x600x890 mm (szer.gł.wys.) 1 TAK, opisać 40 0.149 Szafka podblatowa jednodrzwiowa narożna z blendą 1x półka wymiary: 1360x600x890 mm 1 TAK, opisać 41 0.149 Szafka podblatowa z zabudowana chłodziarką medyczną z blatem typu Corian wymiary: 630x600x900 mm (szer.gł.wys.) 1 TAK, opisać 42 0.149 Chłodziarka medyczna do szafy powyżej 1 TAK, opisać 43 0.149 Szafka nablatowa jednodrzwiowa, wymiary: 600x350x770 mm (szer.gł.wys.) 1 TAK, opisać 44 0.149 Szafka podblatowa trzyszufladowa wymiary: 453x600x890 mm (szer.gł.wys.) 2 TAK, opisać 43 0.149 Szafa dwudrzwiowa dzielona w poziomie górą przeszklona, dołem zabudowana lodówka wymiary : 630x600x2100 mm (szer.gł.wys.) 1 TAK, opisać 0.149 Chłodziarka medyczna do szafy powyżej 1 0.122 SALA PORODOWA 1 STANOWISKOWA 46 0.122 Szafka umywalkowa jednodrzwiowa z blatem typu Corian oraz umywalką typu Corian wymiary: 450x770x890 mm (szer.gł.wys.) 1 TAK, opisać 48 0.122 Szafka podblatowa czteroszufladowa z blatem typu Corian, wymiary : 350x770x900 mm (szer.gł.wys.) 1 TAK, opisać 49 0.122 Szafa ubraniowa jednoosobowa, 1x drzwi, 3x półka, 1 x drążek wymiary : 600x600x2100 mm (szer.gł.wys.) 1 TAK, opisać 0.123 SALA PORODOWA 1 STANOWISKOWA 50 0.123 Szafka umywalkowa jednodrzwiowa z blatem typu Corian oraz umywalką typu Corian wymiary: 450x770x890 mm (szer.gł.wys.) 1 TAK, opisać 52 0.123 Szafka podblatowa czteroszufladowa z blatem typu Corian, wymiary: 350x770x900 mm (szer.gł.wys.) 1 TAK, opisać 53 0.123 Szafa ubraniowa jednoosobowa, 1x drzwi, 3x półka, 1 x drążek wymiary : 600x600x2100 mm (szer.gł.wys.) 1 TAK, opisać 0.129 POKÓJ POŁOŻNYCH 44. 0.129 Szafka umywalkowa jednodrzwiowa z blatem typu Corian oraz umywalką typu Corian wymiary: 700x600x890 mm (szer.gł.wys.) 1 TAK, opisać 45. 0.129 Szafka zlewozmywakowa jednodrzwiowa z blatem typu Corian oraz zlewozmywak jednokomorowy typu Corian wymiary: 600x600x890 mm (szer.gł.wys.) 1 TAK, opisać 46. 0.129 Szafka podblatowa czteroszufladowa z blatem typu Corian, wymiary : 400x600x900 mm (szer.gł.wys.) 1 TAK, opisać 0.162 POKÓJ POPORODOWY 2 ŁÓŻKOWY 47. 0.162 Stanowisko kąpielowe dla niemowląt z blatem typu Corian oraz wanienką typu Corian, 2xdrzwiczki wymiary : 900x600x890 mm (szer.gł.wys.) 1 TAK, opisać 48. 0.162 Stanowisko zabiegowe z blatem typu Corian, przewijak (bez materacyka) 4xszuflada wymiary: 750x770x900 mm (szer.gł.wys.) 1 TAK, opisać 49. 0.162 Szafka umywalkowa jednodrzwiowa z blatem typu Corian oraz umywalką typu Corian wymiary: 600x600x890 mm (szer.gł.wys.) 1 TAK, opisać 50. 0.162 Szafka podblatowa jednodrzwiowa 1x półka z blatem typu Corian, wymiary : 450x600x900 mm (szer.gł.wys.) 1 TAK, opisać 0.168 POKÓJ POPORODOWY 2 ŁÓŻKOWY 51. 0.168 Stanowisko kąpielowe dla niemowląt z blatem typu Corian oraz wanienką typu Corian, 2xdrzwiczki wymiary : 900x600x890 mm (szer.gł.wys.) 1 TAK, opisać 52. 0.168 Stanowisko zabiegowe z blatem typu Corian, przewijak (bez materacyka) 4xszuflada wymiary : 700x600x900 mm (szer.gł.wys.) 1 TAK, opisać 53. 0.168 Szafka umywalkowa jednodrzwiowa z blatem typu Corian oraz umywalką typu Corian wymiary: 600x600x890 mm (szer.gł.wys.) 1 TAK, opisać 170 POKÓJ POPORODOWY 1 ŁÓŻKOWY 54. 170 Stanowisko kąpielowe dla niemowląt z blatem typu Corian oraz wanienką typu Corian, 2xdrzwiczki wymiary : 900x580x890 mm (szer.gł.wys.) 1 TAK, opisać 55. 0.170 Stanowisko zabiegowe z blatem typu Corian, przewijak (bez materacyka) 4xszuflada wymiary: 730x580x900 mm (szer.gł.wys.) 1 TAK, opisać 56. 0.170 Szafka umywalkowa jednodrzwiowa z blatem typu Corian oraz umywalką typu Corian wymiary: 600x580x890 mm (szer.gł.wys.) 1 TAK, opisać 0.165 POKÓJ POPORODOWY 2 ŁÓŻKOWY 57. 0.165 Stanowisko kąpielowe dla niemowląt z blatem typu Corian oraz wanienką typu Corian, 2xdrzwiczki wymiary : 900x600x890 mm (szer.gł.wys.) 1 TAK, opisać 58. 0.165 Stanowisko zabiegowe z blatem typu Corian, przewijak (bez materacyka) 4xszuflada wymiary : 750x600x900 mm (szer.gł.wys.) 1 TAK, opisać 59. 0.165 Szafka umywalkowa jednodrzwiowa z blatem typu Corian oraz umywalką typu Corian wymiary: 650x600x890 mm (szer.gł.wys.) 1 TAK, opisać 0.160 POKÓJ POPORODOWY Z ŁAZIENKĄ 60. 0.160 Stanowisko kąpielowe dla niemowląt z blatem typu Corian oraz wanienką typu Corian, 2xdrzwiczki wymiary : 900x580x890 mm (szer.gł.wys.) 1 TAK, opisać 61. 0.160 Szafka narożna jednodrzwiowa z blatem typu Corian oraz umywalką typu Corian wymiary: 650/930x890 mm (szer.gł.wys.) 1 TAK, opisać 62. 0.160 Szafka umywalkowa jednodrzwiowa z blatem typu Corian oraz umywalką typu Corian wymiary: 500x600x890 mm (szer.gł.wys.) 1 TAK, opisać 0.158 POKÓJ POPORODOWY 2 ŁÓŻKOWY 63. 0.158 Stanowisko kąpielowe dla niemowląt z blatem typu Corian oraz wanienką typu Corian, 2xdrzwiczki wymiary : 900x600x890 mm (szer.gł.wys.) 1 TAK, opisać 64. 0.158 Szafka umywalkowa jednodrzwiowa z blatem typu Corian oraz umywalką typu Corian wymiary: 750x600x890 mm (szer.gł.wys.) 1 TAK, opisać 0.155 POKÓJ POPORODOWY 2 ŁÓŻKOWY 65. 0.155 Stanowisko kąpielowe dla niemowląt z blatem typu Corian oraz wanienką typu Corian, 2xdrzwiczki wymiary : 900x600x890 mm (szer.gł.wys.) 1 TAK, opisać 66. 0.155 Szafka umywalkowa jednodrzwiowa z blatem typu Corian oraz umywalką typu Corian wymiary: 700x600x890 mm (szer.gł.wys.) 1 TAK, opisać 0.154 POKÓJ PRZYGOTOWAWCZO PIEL. 67. 0.154 Szafka umywalkowa jednodrzwiowa z blatem typu Corian oraz umywalką typu Corian wymiary: 700x600x890 mm (szer.gł.wys.) 1 TAK, opisać 68. 0.154 Szafka podblatowa z zabudowana chłodziarką medyczną z blatem typu Corian wymiary: 630x600x900 mm (szer.gł.wys.) 1 TAK, opisać 69. 0.154 chłodziarka medyczna do szafy powyżej 1 TAK, opisać 70. 0.154 Szafka podblatowa czteroszufladowa wymiary : 330x600x900 mm (szer.gł.wys.) 1 TAK, opisać 71. 0.154 Szafka podblatowa zlewozmywakowa z blatem typu Corian oraz zlewem typu Corian jednokomorowym wymiary : 700x600x900 mm (szer.gł.wys.) 1 TAK, opisać 72. 0.154 Szafka wisząca jednodrzwiowa 2 x półka wymiary: 700x600x890 mm (szer.gł.wys.) 2 TAK, opisać 73. 0.154 Szafka wisząca jednodrzwiowa 2 x półka wymiary: 630x600x890 mm (szer.gł.wys.) 1 TAK, opisać 74. 0.154 Szafka wisząca jednodrzwiowa 2 x półka wymiary: 330x600x890 mm (szer.gł.wys.) 1 TAK, opisać 0.131 SALA PORODOWA 2 STANOWISKOWA 75. 0.131 Szafka umywalkowa dwudrziowa z blatem typu Corian oraz umywalką typu Corian wymiary: 780x600x890 mm (szer.gł.wys.) 1 TAK, opisać 76. 0.131 Stanowisko zabiegowe z blatem typu Corian, przewijak (bez materacyka) 4xszuflada wymiary : 750x600x900 mm (szer.gł.wys.) 1 TAK, opisać 77. 0.131 Szafa ubraniowa dwuosobowa, 2 x drzwi, 2x półka, 2 x drążek wymiary : 800x560x2100 mm (szer.gł.wys.) 1 TAK, opisać 0.126 BRUDOWNIK 78. 0.126 Szafka podblatowa z blatem ze stali kwasoodpornej wymiary: 800x600x890 mm 1 TAK, opisać 0.147 BRUDOWNIK 79. 0.147 Szafka z blatem ze stali kwasoodpornej i zlewem jednokomorowym stalowym wymiary : 800x600x890 mm (szer.gł.wys.) 1 TAK, opisać 0.103 MAGAZYN SPRZĘTU 80. 0.103 Szafa dwudrzwiowa 5 x półka wymiary: 1100x600x2100 mm (szer.gł.wys.) 1 TAK, opisać 81. 0.103 Szafa dwudrzwiowa 5 x półka wymiary: 1200x600x2100 mm (szer.gł.wys.) 1 TAK, opisać 0.93 MAGAZYN SPRZĘTU 82. 0.93 Szafa dwudrzwiowa 5x półka 900x600x2100 mm 4 TAK, opisać 0.110 SALA OPERACYJNA 83. 0.110 Szafa czterodrzwiowa dzielona poziomo, górą przeszklona, 5xpółka, wymiary: 1200x600x1850 mm (szer.gł.wys.) 1 TAK, opisać 0.106 MAGAZYN NARZĘDZI 84. 0.106 Szafa dwukomorowa dzielona w poziomie wymiary 600x600x2100 mm (szer.gł.wys.) szafa zamykana dwoma roletami aluminiowymi 1 TAK, opisać 85. 0.106 Szafa dwukomorowa dzielona w poziomie wymiary 900x600x2100 mm (szer.gł.wys.) szafa zamykana dwoma roletami aluminiowymi 1 TAK, opisać 86. Chłodziarka wykonana w całości ze stali nierdzewnej gat. min. H17 Chłodziarka wraz z zewnętrznym panelem sterowniczym Wymiary (wys.szer.gł): 670 x520x520 mm +/-20 mm Pojemność chłodziarki 90l+/- 10% Wymagany zakres temperatury chłodzenia +2 ÷ + 8 ⁰C Klasa energetyczna min. A+ Ilość agregatów 1 Pozostałe parametry - min. 3 półki ze stali nierdzewnej - Oświetlenie wewnętrzne chłodziarki typu LED - Nawiew schłodzonego powietrza wymuszony za pomocą wentylatora wyłączanego za pomocą dodatkowego wyłącznika po otwarciu drzwi - Sterownik zewnętrzny zamontowany w panelu przednim szafki z wyświetlaczem temperatury wskazującym temperaturę powietrza omywającego produkt a w sytuacjach alarmowych kod alarmu wyświetlany na przemian z temperaturą. Odczyt wyświetlacza widoczny z odległości min. 4 m - Mikroprocesorowy regulator sterowania układem chłodniczym dostępny z zewnątrz bez potrzeby otwierania chłodziarki. Możliwość zamontowania zamka patentowego. Wymagana deklaracja zgodności CE dla wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r 5 TAK, opisać |

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji mebli i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Gwarancja min. 12 miesięcy.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pieczęć i podpis osoby umocowanej

do reprezentowania Wykonawcy