##### Załącznik nr 6.2 do SIWZ

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  WYMAGANYCH

Przedmiot postępowania: dostawa „Mebli i wyposażenia dla Kliniki Położnictwa i  Ginekologii – II etap

Przedmiot: MEBLE MEDYCZNE METALOWE

Nazwa producenta/Kraj:

Nazwa/Typ:

Rok produkcji: 2017

| L.p. | Opis parametrów technicznych Parametr wymagany | Wymagania TAK/NIE | Odpowiedź Wykonawcy Tak/ Nie Oferowana wartość parametru, opis | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KONSTRUKCJA |  |
| 1.1 | Drzwi szafek i fronty szuflad o grubości min. 22 mm wykonane z podwójnej blachy ocynkowanej lub ze stali kwasoodpornej malowanej farbami proszkowymi. Drzwi szafek i fronty szuflad z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym odpornym na wilgoć (nie dopuszcza się wypełnień tekturowych). Krawędzie i narożniki zaokrąglone. Konstrukcja frontów musi zapewniać ich szczelne i ciche zamykanie. Na ściankach frontowych, pod uchwytem, wykonane owalne przetłoczenie - wgłębienie ułatwiające chwytanie. W zależności od potrzeb drzwi przeszklone wyposażone w szyby wykonane ze szkła bezpiecznego. Drzwi i fronty szuflad wyposażone w jednoczęściowe uszczelki, konstrukcyjnie związane z frontami wykonane z trwałego elastycznego silikonu w kolorze jasnym (nie dopuszcza się uszczelek w kolorze czarnym oraz uszczelek gumowych). Uszczelki z materiału odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych, promieni UV. Uszczelki na całym obwodzie frontów szafek. Nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych lub mocowanych na powierzchni wewnętrznej frontów szafek. Konstrukcja frontów szafek wykonana w taki sposób aby zawias nie powodował przerw w uszczelce. | TAK, opisać |  | Farby o właściwościach antybakteryjnych – 10 pkt Farby bez właściwości antybakteryjnych – 0 pkt |
| 1.2 | Uchwyty do otwierania drzwi i szuflad w kształcie litery „C”, wykonane ze stopu cynku i aluminium z efektem matowej stali szlachetnej. Uchwyt umożliwiający wygodny pochwyt o wymiarach całkowitych: 135 x 28 x 25 mm (+/- 5 mm). | TAK, opisać |  |  |
| 1.3 | Wysokiej jakości zawiasy do drzwi umożliwiające regulację elementów frontowych w min. trzech płaszczyznach, umożliwiające otwarcie drzwi o kąt co najmniej 160°. Zawiasy z systemem cichego domykania. | TAK, opisać |  |  |
| 1.4 | Szuflady typu METABOX lub równoważne, osadzone na prowadnicach kulkowych, z funkcją samo domykania, blokadą skrajnego niekontrolowanego wysuwu i amortyzacją domknięcia. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb użytkownika. | TAK, opisać |  |  |
| 1.5 | Półki ze skokową regulacją wysokości położenia max. co 25 mm mocowane na wspornikach w kształcie litery „L” wykonanych ze stopu aluminium. Nie dopuszcza się mocowania półek na wspornikach oraz kołkach wykonanych z tworzywa sztucznego. Półki w całości wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. Min. 18 mm na bazie płyty wiórowej o gęstości nie mniejszej niż 660kg/m3. Wszystkie krawędzie płyty zabezpieczone okleiną o grubości min. 2mm. | TAK, opisać |  |  |
| 1.6 | Blaty robocze oklejane laminatem wysokociśnieniowym HPL o grubości min. 0,6 mm o wysokim stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz podwyższonej odporności chemicznej. Rodzaj zlewów i umywalek określa specyfikacja szczegółowa. Miejsca, wbudowania zlewów i umywalek w blaty gładkie, bez zagłębień i ostrych krawędzi, zabezpieczone przed zawilgoceniem. Zlewy, umywalki i baterie po stronie Zamawiającego. | TAK, opisać |  |  |
| 1.7 | Korpusy szaf i szafek podblatowych posiadające czterostronny cokół trwale zespolony z korpusem mebla. Cokół w całości wykonany z blach ocynkowanych lub ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 malowanych farbami proszkowymi, o wysokości min. 100 mm cofnięty o min. 50 mm w stosunku do przedniej dolnej krawędzi korpusów, wyposażony w regulatory wysokości umożliwiające wypoziomowanie mebla. Nie dopuszcza się mebli na nóżkach jak również cokołów dostawianych, mocowany do nóżek szafek za pomocą zaczepów. | TAK, opisać |  | Cokół z blach ocynkowanych pokryty farbami o właściwościach antybakteryjnych –10 pkt Cokół z blach ocynkowanych pokryty farbami bez właściwości antybakteryjnych – 0 pkt |
| 1.8 | Korpusy szaf oraz szafek górnych – wiszących posiadające tzw. okapnik (górny cokół wykończeniowy) o wysokości 28 mm, wykonany z podwójnej blachy w systemie dwuwarstwowym z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. | TAK, opisać |  |  |
| 1.9 | Okapnik wysunięty zewnętrznie w stosunku do ramy korpusu w taki sposób aby tworzył zlicowaną powierzchnię z zewnętrzną powierzchnią frontów mebli. | TAK/ NIE opisać |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| 1.10 | Korpusy szaf i szafek wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. min. 18 mm, na bazie płyty wiórowej o gęstości nie mniejszej niż 660kg/m3. Dotyczy to również tylnych ścian mebli ( nie dopuszcza się tylnych ścianek mebla wykonanych ze sklejek oraz płyt pilśniowych). Ściany wewnętrzne szaf i szafek wyposażone w metalowe rastry do montażu wsporników do półek. Wsporniki w rastrach umożliwiające łatwą regulację wysokości położenia półek. Rozstaw wsporników w rastrach maksymalnie co 25 mm. Wszystkie płaskie powierzchnie wewnątrz szafek – półki, dolne półki, przegrody muszą stanowić gładkie i łatwe do utrzymania czystości powierzchnie, pozbawione wystających elementów konstrukcyjnych profili i mocujących, takich jak śruby i wkręty. | TAK, opisać |  |  |
| 2 | KOLORYSTYKA: |  |
| 2.1 | Gama kolorystyczna pozwalająca na indywidualny dobór, zapewniający harmonię mebli z kolorystyką wnętrza - uzgodniona z Zamawiającym po wyborze wykonawcy. | TAK, podać |  |  |
| 2.2 | Fronty, cokoły: Możliwość wyboru spośród min. 10 kolorów z palety RAL, kolorystyka cokołów ujednolicona z korpusem mebli. Korpusy: W odcieniach jasnego beżu lub szarości, o gładkiej strukturze łatwej w utrzymaniu w czystości. | TAK, opisać |  |  |
| 2.3 | Kolorystyka ustalana na etapie realizacji. | TAK, podać |  |  |
| 3 | WYKOŃCZENIE |  |
| 3.1 | Po zamontowaniu cokoły szczelnie silikonowane. Kolor silikonu dopasowany do koloru cokołów. | TAK/NIE opisać |  | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt |
| 3.2 | Miejsca styku blatów ze ścianą uszczelnione, wykończone odpowiednio dobraną listwą (dotyczy zabudów). | TAK/NIE opisać |  | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt |
| 3.3 | Podane w specyfikacji wymiary są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli powinna umożliwić wykonanie zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca, będzie zobowiązany do sporządzenia szczegółowego projektu zabudowy meblowej uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego. W przypadku niewykończenia pomieszczeń przez Generalnego Wykonawcę inwestycji Zamawiający sporządzi protokół podpisany przez Obie Strony wydłużający odpowiednio termin montażu mebli. | TAK, opisać |  |  |
| 4. | Meble posiadające atest higieniczny. | TAK, |  |  |
| 5. | Meble w technologii z produkcji seryjnej, nie modyfikowanej na potrzeby przetargu. Wytwórca posiadający dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany system zarządzania jakością zgodnie z EN ISO 13485 oraz EN ISO 9001. | TAK, |  |  |
| WYPOSAŻENIE MEBLOWE WG POMIESZCZEŃ 0.144 Sala nadzoru poznieczuleniowego 1 0.144 Biurko, konsola pielegniarska z blatem typu Corian wymiary: 1100x600x750 mm (szer.gł.wys.) 1 TAK, opisać 0.141 PUNKT PIELĘGNIARSKI 2 0.141 Lada narożna 2300/2600 oparta na szafkach z blatu typu Corian 1 TAK, opisać 3 0.141 Szafka narożna jednodrzwiowa z blatem typu Corian oraz umywalką typu Corian wymiary: 800x800x890 mm (szer.gł.wys.) 1 TAK, opisać 4 0.141 Szafka czteroszufladowa wymiary : 500x600x890 mm (szer.gł.wys.) 1 TAK, opisać 5 0.141 Kontener trzyszufladowy wys.840 mm 1 TAK, opisać 6 0.141 Szafa z nadstawką dwudrzwiowa 5x półka wymiary: 800x450x2500 mm 1 TAK, opisać 7 0.141 Szafa z nadstawką dwudrzwiowa 5x półka wymiary: 1000x450x2500 mm 1 TAK, opisać 8 0.141 Szafa z nadstawką dwudrzwiowa 5x półka wymiary: 960x450x2500 mm 1 TAK, opisać 0.133 GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY 9 0.133 Biurko lekarskie z blatem typu Corian 1 x szuflada.1 drzwiczki i połka wymiary: 1200x600x750 mm (szer.gł.wys.) 1 TAK, opisać 0.149 GABINET DIAGNOSTYCZNY/szczepień 10 0.149 Blat typu Corian wymiary: 1000x600x750 mm (szer.gł.wys.) 1 TAK, opisać 0.128 PUNKT PIELĘGNIARSKI 11 0.128 Lada pielęgniarska z nadstawką 1500/1700 x 700 x 750 mm (szer.gł. wys.) + kontener trzyszufladowy 1 TAK, opisać 0.166 MAGAZYNEK 12 0.166 Szafa dwudrzwiowa 5xpółka , wymiary : 600x300x2100 mm (szer.gł.wys.) 1 TAK, opisać 13 0.166 Szafa jednodrzwiowa 5xpółka, wymiary : 300x300x2100 mm (szer.gł.wys.) 1 TAK, opisać 14 0.166 Szafa dwudrzwiowa 5xpółka , wymiary : 780x450x2100 mm (szer.gł.wys.) 2 TAK, opisać 15 0.166 Szafa dwudrzwiowa 5xpółka , wymiary : 620x600x2100 mm (szer.gł.wys.) 1 TAK, opisać 0.96 Łazienka personelu 16 0.96 Szafa wnękowa, dwukomorowa, dwudrzwiowa 5x półka wymiary: 1300x600x2100 mm 1 TAK, opisać 0.111 SALA NADZORU POOPERACYJNEGO 17 0.111 Biurko pielęgniarki z blendą przednia (1xszuflada + szafka) wymiary: 1300x600x750 mm 1 TAK, opisać DODATKOWE WYPOSAŻENIE 18 Korytarz przed punktem pielęgniarskim 0.128 Szafa z nadstawką do zabudowy wnęki wymiary : 1290x300x2500 mm 1 TAK, opisać 19 Szatnia czysta 0.115 Szafa z nadstawką do zabudowy wnęki wymiary : 1200x600x2500 mm 1 TAK, opisać 20 Szatnia brudna 0.114 Szafa z nadstawką do zabudowy wnęki wymiary : 2180x550x2500 mm 1 TAK, opisać 21 Śluza pacjenta 0.116a Szafa z nadstawką do zabudowy wnęki wymiary : 1190x600x2500 mm 1 TAK, opisać 22 Śluza pacjenta 0.116a Szafa z nadstawką do zabudowy wnęki wymiary : 970x500x2500 mm 1 TAK, opisać 23 Śluza szatni 0.113 Szafa z nadstawką do zabudowy wnęki wymiary : 720x340x2500 mm 1 TAK, opisać 24 Łącznik pomiędzy izbą a blokiem Szafa z nadstawką do zabudowy wnęki wymiary : 790x550x2500 mm 1 TAK, opisać |

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku                 w oferowanej konfiguracji mebli i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Gwarancja min. 12 miesięcy.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pieczęć i podpis osoby umocowanej

do reprezentowania Wykonawcy