##### Część nr 2                                                       	 	                              Załącznik nr 3 do SIWZ

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  WYMAGANYCH

Przedmiot postępowania: inkubator otwarty

Nazwa producenta/Kraj ___________________________________________________

Typ/Model:  ____________________________________________________

Ilość: 2

Rok produkcji : sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / min. 2018

| L.p. | Opis parametrów technicznych Parametr wymagany | Wymagania TAK/NIE | Odpowiedź Wykonawcy Tak/ Nie Oferowana wartość parametru, opis, nr strony w materiałach informacyjnych | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Otwarty inkubator noworodkowy | Tak |  |  |
| 3 | Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce | Tak |  |  |
| 4 | Ogrzewacz promiennikowy równomiernie rozgrzewający powierzchnię materacyka | Tak |  |  |
| 5 | Wbudowane w moduł ogrzewacza oświetlenie zabiegowe | Tak |  |  |
| 6 | Wbudowane w moduł ogrzewacza oświetlenie do fototerapii sterowane z pulpitu inkubatora | Tak |  |  |
| 7 | Fototerapia białym światłem | Tak |  |  |
| 8 | Licznik trwania fototerapii zintegrowany z pulpitem sterującym inkubatora | Tak |  |  |
| 9 | Możliwość obrócenia promiennika w celu ułatwienia dostępu do pacjenta | Tak |  |  |
| 10 | Po obróceniu promiennika ciepło z niego emitowane nadal pada na materacyk | Tak |  |  |
| 11 | Zintegrowany z inkubatorem (sterowany z pulpitu inkubatora) podgrzewany materacyk żelowy | Tak |  |  |
| 12 | Odchylane ścianki boczne | Tak |  |  |
| 13 | Ścianki bocznie o wysokości min. 22 cm | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt Nie- 0 pkt |
| 14 | Płynna regulacja nachylenia materacyka min. od +100 do -100 | Tak |  | Regulacja w zakresie przekraczającym +/-15 stopni – 5 pkt Zakres wymagany – 0 pkt |
| 15 | Materacyk o wymiarach min. 70 x 48cm | Tak |  |  |
| 16 | Na kółkach z hamulcami | Tak |  |  |
| 17 | Z elektryczną regulacją wysokości | Tak |  |  |
| 18 | Pedały do sterowania wysokością umieszczone po obydwu stronach inkubatora | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt Nie- 0 pkt |
| 19 | Wygodne uchwyty do przemieszczania inkubatora | Tak |  |  |
| 20 | Ręczna regulacja mocy ogrzewacza | Tak |  |  |
| 21 | Ręczna regulacja temperatury materacyka żelowego | Tak |  |  |
| 22 | Automatyczne utrzymywanie zadanej temperatury skóry dziecka | Tak |  |  |
| 23 | Zakresy regulacji temperatury materacyka, przekraczające 38°C oraz niższe niż 36°C | Tak |  |  |
| 24 | Zabezpieczenie przez przypadkowym nastawieniem temperatury materaca >38° oraz <36°C | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt Nie- 0 pkt |
| 25 | Możliwość jednoczesnego pomiaru oraz wyświetlania dwóch temperatur skóry | Tak |  |  |
| 26 | W komplecie min. 10 jednorazowych czujników temperatury skóry lub min. 2 wielorazowe czujniki temperatury skóry | Tak, podać |  | Powyżej wymaganego min. -5 pkt. wymagane min. - 0 pkt. |
| 27 | min. 50 plasterków izolacyjnych do pozycjonowania czujników temperatury | Tak, podać |  |  |
| 29 | Zintegrowana waga umożliwiająca ważenie pacjenta bez konieczności wyjmowania go z inkubatora – rozwiązanie minimalizujące stres noworodka | Tak |  |  |
| 30 | Waga pozwalająca na ważenie pacjenta przy dowolnym nachyleniu leża | Tak |  |  |
| 31 | Waga z funkcją ważenia bez tarowania | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt Nie- 0 pkt |
| 32 | Jednocześnie wyświetlane wszystkie nastawione i zmierzone wartości w postaci liczbowej | Tak |  |  |
| 33 | Sygnalizacja świetlna pozwalająca łatwo odróżnić alarmujący inkubator z większej odległości | Tak |  |  |
| 34 | Jednoznaczna informacja o przyczynie alarmu | Tak |  |  |
| 35 | Min. 3 szafki/szuflady na akcesoria | Tak, podać |  |  |
| 36 | Szafka na akcesoria dostępna nawet po odchyleniu wszystkich ścianek bocznych | Tak |  |  |

UWAGA:

Podane wartości stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie (brak żądanej opcji) spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pieczęć i podpis osoby umocowanej

do reprezentowania Wykonawcy