##### Część nr 1							            	      Załącznik nr 3 do SIWZ

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  WYMAGANYCH

# Przedmiot postępowania:        Aparat do masażu uciskowego

Nazwa producenta/Kraj  _________________________________

Typ/Model:                       _________________________________

Ilość: 			            1 szt.

Rok produkcji :	       sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / min. 2018

| L.p. | Opis parametrów technicznych Parametr wymagany | Wymagania TAK/NIE | Odpowiedź Wykonawcy Tak/ Nie Oferowana wartość parametru, opis, nr strony w materiałach informacyjnych | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Minimum 12 kanałowy aparat do masażu uciskowego | Tak |  |  |
|  | Waga maksymalnie 7,5 kg | Tak, podać |  |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy min. 5,7” | Tak |  |  |
|  | Encyklopedia z gotowymi protokołami zabiegowymi min. 15 | Tak, podać |  |  |
|  | Gotowe sekwencje programów zabiegowych | Tak |  |  |
|  | Możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów zabiegowych | Tak |  |  |
|  | Możliwość tworzenia i zapisywania do 100 własnych programów użytkownika | Tak |  |  |
|  | Szeroka gama aplikatorów z możliwością powiększenia obwodu | Tak |  |  |
|  | Zamek błyskawiczny na całej długości aplikatora ułatwiający zakładanie | Tak |  |  |
|  | Automatyczna identyfikacja aplikatorów | Tak |  |  |
|  | Aplikatory: nogi – 12 komór (prawa i lewa) spodnie – 22 komory (2x nogi + pas 2 komorowy) ręce – 8 komór (prawa i lewa) | Tak |  |  |
|  | Automatyczne opróżnienie aplikatora po zakończonym zabiegu | Tak |  |  |
|  | Złącze ułatwiające szybką wymianę aplikatorów | Tak |  |  |
|  | Elektroniczny system kontroli ucisku | Tak |  |  |
|  | Stolik jezdny | Tak |  |  |
|  | Niezależna regulacja ciśnienia dla każdej komoryZakres ciśnienia 20 – 160 mmHg | Tak |  |  |
|  | Gradient 0 – 100 % płynna regulacja | Tak |  |  |
|  | Czas trwania terapii do 100 minut +/- 5 minut | Tak |  |  |
|  | Menu w języku polskim | Tak |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak |  | 24 m-ce – 0 pkt. 24-36 m-cy – 5 pkt. > 36 m-cy – 10 pkt. |

UWAGA:

Parametry, stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pieczęć i podpis osoby umocowanej

do reprezentowania Wykonawcy