Załącznik Nr 2 do SIWZ

Zestawienie parametrów wymaganych

Konfiguracja centrali telefonicznej oraz sprzętu telekomunikacyjnego

| I. SYSTEM TELEKOMUNIKACYJNY | WYMAGANA FUNKCJONALNOŚĆ | Czy funkcja jest realizowana TAK/NIE | WYMAGANA ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Centrala zamontowana w Szafie 19 cali 42U 600X600 rodzaj szafy: wolnostojąca /telekomunikacyjna stojąca / wysokość robocza: 42U, wymiary [mm] (szerokość x głębokość x wysokość): 600x600x2055, kolor: czarny drzwi przednie: szklane drzwi tylne: pojedyncze wszystkie drzwi i ściany szafy wyjmowane Panel podłogowy: 4 kółka z hamulcem + regulowane nóżki, Otwory kablowe: Góra, Dół (regulowany), panel wentylacyjny: (2x wentylatory), 3x półka 1x listwa zasilająca (6 portowa), 1x zamek drzwi przednich z klamką, 1x zamek drzwi tylnych z klamką, śruby montażowe /komplet / | Obligatoryjny |  |  |
| 2. | Oprogramowanie sterujące działające w oparciu o otwarty system czasu rzeczywistego. | Obligatoryjny |  |  |
| 3. | Zasilanie podstawowe z sieci 230V. | Obligatoryjny |  |  |
| 3a. | Centrala ma być wyposażona w zasilacz główny z wymuszonym obiegiem powietrza oraz zasilanie buforowe na co najmniej 5 godzin pracy. | Obligatoryjny |  |  |
| 4. | Zasilanie awaryjne podtrzymujące działanie całego systemu na co najmniej 5 godzin. | Obligatoryjny |  |  |
| 5. | Wyposażenie centrali w przełącznicę strony stacyjnej. | Obligatoryjny |  |  |
| 6. | Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy będzie wyposażony we wszystkie niezbędne licencje wymagane do obsługi systemu zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszym dokumencie. | Obligatoryjny |  |  |
| 7. | System musi być wyposażony w system służący do zdalnego dostępu administracyjnego przez przeglądarkę internetową in | Obligatoryjny |  |  |
| 7a. | System musi mieć możliwość wyniesienia modułów do innych lokalizacji / połączenie LAN lub Internet / | Obligatoryjny |  |  |
| 8. | Oprogramowanie centrali telefonicznej –system administracyjny, system taryfikacyjny , menu aparatów cyfrowych, aparatów IP, i całego sprzętu telekomunikacyjnego musi być w języku polskim. | Obligatoryjny |  |  |
| 9. | Centrala telefoniczna, aparaty telefoniczne sprzęt telekomunikacyjny musi być fabrycznie nowy , z bieżącej produkcji / z roku 2018 /, dotychczas nieużywany. Nie dopuszcza się sprzętu regenerowanego. Sprzęt będzie objęty świadczeniami wsparcia serwisowego i gwarancyjnego producenta (wymagane potwierdzenie dla potrzeb oferty ze strony producenta). | Obligatoryjny |  |  |
| 10. | Centrala musi być wyposażony w system DISA, umożliwiający dostęp do numerów wewnętrznych -10 jednoczesnych zapowiedzi. | Obligatoryjny Obligatoryjny |  |  |
| 11. | Centrala musi zapewnić możliwość wymiany modułów w trybie „hot swap”, bez konieczności wyłączenia z eksploatacji całego urządzenia lub jego części. | Obligatoryjny |  |  |
| 12 | Oferowany sprzęt musi zapewnić automatyczny restart, samoczynne testowanie i automatyczne uruchamiane po włączeniu zasilania lub restarcie manualnym i powrót do normalnej pracy (do stanu ustawień jak przed wyłączeniem) bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności przez obsługę. | Obligatoryjny |  |  |
| 13. | Centrala telekomunikacyjna musi przekazywać do centralnego stanowiska zarządzania, na bieżąco, informację o wszystkich alarmach i zdarzeniach w systemie i inne dane o charakterze statystycznym. | Obligatoryjny |  |  |
| 14. | Wykonawca dostarczy i zainstaluje pakiet oprogramowania do konfiguracji i zarządzania centralą telefoniczną wraz z wyposażeniem niezbędnym do zainstalowania i uruchomienia stanowiska administracyjnego. | Obligatoryjny |  |  |
| 15. | Centrala musi zapewniać ciągłą rejestrację zdarzeń taryfikacyjnych, statystycznych i diagnostycznych – bez możliwości wyłączenia tej funkcji przez administratora. | Obligatoryjny |  |  |
| 16. | Centrala musi zapewniać rejestrację danych o połączeniach wychodzących, przychodzących i tranzytowych, umożliwiających pełną taryfikację połączeń / bilingi / wszystkich numerów | Obligatoryjny |  |  |
| 17. | System telekomunikacyjny musi być wyposażony w system redundantny | Obligatoryjny |  |  |
| 18. | Wraz ze sprzętem zostaną dostarczone wszystkie niezbędne licencje dla funkcjonowania całego systemu telekomunikacyjnego. | Obligatoryjny |  |  |
| 19. | Akumulatory muszą być zamontowane w oddzielnej obudowie. | Obligatoryjny |  |  |
| 20. | Centrala musi mieć możliwość uruchomienia 30 abonentów IP . Abonenci IP mają być rozliczani wspólnie z abonentami Centrali Telefonicznej i zarządzania z poziomu systemu zarządzania. | Obligatoryjny |  |  |
| 21. | Centrala telefoniczna musi być wyposażona w system centralnej książki telefonicznej | Obligatoryjny |  |  |
| 22. | Centrala telefoniczna musi posiadać zintegrowany/ producenta centrali / moduł do co najmniej 20 kanałów nagrywania z dyskiem HDD z co najmniej 90 GB – możliwość nagrań z nośnika centrali i składowanie na dysku twardym komputera – Moduł musi nagrywać i archiwizować połączenia przychodzące, jak i wychodzące. | Obligatoryjny |  |  |
| 23. | Centrala telefoniczna powinna posiadać Interaktywny System Zapowiedzi -zapowiedzi słowne - infolinie – co najmniej 20 infolinii. | Obligatoryjny |  | 20 |
| 23a | Centrala telefoniczna powinna posiadać system do kolejkowania rozmów - licencje na 20 Agentów Call Center | Obligatoryjny |  | 20 |
| 23b. | Centrala telefoniczna powinna posiadać system Fax2 mail | Obligatoryjny |  | 10 kont |
| 24. | Centrala telefoniczna musi posiadać musi posiadać system MobilePhone usługa umożliwiająca korzystanie z telefonu komórkowego lub domowego tak jak z telefonu firmowego włączonego do centrali 6 abonentów – 6 licencji | Obligatoryjny |  | 6 |
| 25. | Zarządzanie Centralą poprzez firmową sieć LAN ,USB lub zdalnie – poprzez przeglądarkę internetową | Obligatoryjny |  |  |
| 26. | Centrala musi zapewnić realizację automatycznych kopii zapasowych konfiguracji oraz kopii, które są wykonywane przez administratora centrali przed prowadzeniem prac konserwacyjnych czy też rekonfiguracji systemu. Kopia zapasowa centrali musi zawierać konfigurację, dane z prywatnych książek telefonicznych (dla aparatów systemowych) oraz zapowiedzi nagrane w centrali (przez użytkownika). | Obligatoryjny |  |  |
| 27. | Centrala musi być wyposażona w system wysyłania SMS-ów w przypadku przejścia na zasilanie buforowe – ostrzegając o awarii prądu, awarii łącza itp | Obligatoryjny Obligatoryjny |  |  |
| II. ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE |
| 1. | Porty /karty / łączy ISDN PRA (30B+D) | Obligatoryjny |  | 2 |
| 2. | Porty łączy / karty / miejskich analogowych | Obligatoryjny |  | 16 portów |
| 3. | Konta Integralnet: / dla telefonów IP / | Obligatoryjny |  | 30 |
| 4. | Port GSM | Obligatoryjny |  | 1 |
| III. ŁĄCZA WEWNĘTRZNE - CYFROWE I ANALOGOWE |  |  |  |
| 1. | Cyfrowe łącza /karty/ abonenckie umożliwiające podłączenie aparatów systemowych za pomocą jednej pary przewodów bez dodatkowych aktywnych urządzeń pośredniczących. | Obligatoryjny |  | 80 porty |
| 2. | Analogowe łącza / karty / abonenckie umożliwiające podłączenie aparatu analogowego za pomocą jednej pary przewodów wraz z prezentacją numeru osoby dzwoniącej | Obligatoryjny |  | 650 porty |
| 3. | Możliwość rozbudowy analogowych łączy abonenckich do 50 portów | Obligatoryjny |  |  |
| IV. ŁĄCZA WEWNĘTRZNE IP |  |  |  |
| 1. | Łącza wewnętrzne dla aparatów IP | Obligatoryjny |  | 30 |
| V. FUNKCJE I APLIKACJE TELEFONICZNE |
| 1. | Dostęp do funkcji telefonicznych z poziomu aparatów systemowych, analogowych oraz IP | Obligatoryjny |  |  |
| 2. | Prezentacja numeru (CLIP) | Obligatoryjny |  |  |
| 3. | Blokada prezentacji numeru (CLIR) | Obligatoryjny |  |  |
| 4. | Identyfikacja numeru dzwoniącego (COLP) | Obligatoryjny |  |  |
| 5. | Blokada identyfikacji numeru dzwoniącego (COLR) | Obligatoryjny |  |  |
| 6. | Call Hold (HOLD) | Obligatoryjny |  |  |
| 7. | Połączenia automatyczne typu gorąca linia (HOT LINE) bezzwłocznie realizowane natychmiast po podniesieniu mikrotelefonu | Obligatoryjny |  |  |
| 8. | Kod osobisty telefonu – możliwość zablokowania/odblokowania telefonu, | Obligatoryjny |  |  |
| 9. | monitorowanie linii na aparatach systemowych: nadzór linii abonenckiej, | Obligatoryjny |  |  |
| 10. | Przeniesienie dzwonienia na inny numer: natychmiastowe, przy braku odbioru, przy zajętości | Obligatoryjny |  |  |
| 11. | Transfer rozmów wychodzących - możliwość przekazania rozmowy wychodzącej do innego abonenta z jednoczesną kontrolą odpowiednich uprawnień do realizacji takiej usługi, | Obligatoryjny |  |  |
| 12. | Transfer odebranego połączenia z anonsem na dowolny numer wewnętrzny lub zewnętrzny, | Obligatoryjny |  |  |
| 13. | Transfer odebranego połączenia bez anonsu na dowolny numer wewnętrzny lub zewnętrzny, | Obligatoryjny |  |  |
| 14. | Sygnalizacja rozmowy oczekującej (przychodzącej) z możliwością czasowej dezaktywacji bądź aktywacji tej usługi, | Obligatoryjny |  |  |
| 15. | Groups – tworzenie numeru grupowego po wybraniu którego wywoływane będą kolejne stacje wg. określonego szyku: liniowo, cyklicznie, grupowo (równoległa sygnalizacja wywołania na kilku stacjach) | Obligatoryjny |  |  |
| 16. | Oddzwanianie przy zajętości – w przypadku zajętości stacji wywoływanej abonent może zażądać zasygnalizowania faktu, że stacja wywoływana przeszła w stan spoczynku, tzn. zakończyła dotychczasowe połączenie | Obligatoryjny |  |  |
| 17. | Konferencja trójstronna – możliwość zestawienia konferencji z dowolnego aparatu wewnętrznego, dla uczestników, którymi są zarówno abonenci wewnętrzni centrali jak i zewnętrzni | Obligatoryjny |  |  |
| 18. | Wybieranie DTMF | Obligatoryjny |  |  |
| 19. | Zapamiętanie numeru zewnętrznego i ponowne połączenie | Obligatoryjny |  |  |
| 20. | Funkcja „nie przeszkadzać” | Obligatoryjny |  |  |
| 21. | Indywidualna książka telefoniczna | Obligatoryjny |  |  |
| 22. | Centralna książka telefoniczna dostępna z aparatów systemowych | Obligatoryjny |  |  |
| 23. | Zróżnicowany sygnał dzwonienia (inny dla wewnętrznych i inny dla zewnętrznych) | Obligatoryjny |  |  |
| 24. | Poczta głosowa dla wszystkich użytkowników | Obligatoryjne |  |  |
| VI. SYSTEMOWA KSIĄŻKA TELEFONICZNA |
| 1. | Książka telefoniczna prywatna i publiczna oraz spis numerów | Obligatoryjne |  |  |
| 2. | Dostęp do książki telefonicznej dla dowolnego abonenta wewnętrznego oferowanego systemu bezpośrednio z aparatu systemowego | Obligatoryjne |  |  |
| 3. | Wpis zawierający nazwę i numer | Obligatoryjne |  |  |
| VII. SYSTEM ZARZĄDZANIA I TARYFIKACJI |
| 1. | Realizacja na bazie dedykowanej aplikacji do zarządzania i taryfikacji wyprodukowanej przez producenta centrali telefonicznej Aplikacja musi być jednorodna, zintegrowana z centralą , oraz oferować obsługę wszystkich jej elementów w języku polskim | Obligatoryjne |  |  |

| 2. | Łączenie między centralą a systemem zarządzania i taryfikacji musi być realizowane za pomocą połączenia LAN , USB oraz przeglądarki internetowej | Obligatoryjne |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Możliwość zarządzania systemem za pomocą dedykowanej aplikacji instalowanej na komputerze. | Obligatoryjne |  |  |
| 4. | Możliwość ręcznego lub automatycznego importu/eksportu danych o zarządzanych obiektach (np. wiązki miejskie, użytkownicy, kategorie uprawnień) do pliku zewnętrznego, kompatybilnego z aplikacją Microsoft Excel. | Obligatoryjne |  |  |
| 5. | Obsługa alarmów i raportów generowanych przez elementy systemu. | Obligatoryjne |  |  |
| 6. | Definiowanie praw dostępu dla poszczególnych użytkowników (sposób dostępu, różne poziomy użytkownika). | Obligatoryjne |  |  |
| 7. | Administracja abonentami (kreowanie, usuwanie, wyświetlanie danych, modyfikacja uprawnień i danych itp.). | Obligatoryjne |  |  |
| 8. | Wymagana jest zdolność do taryfikacji połączeń przychodzących. | Obligatoryjne |  |  |
| 9. | Wymagany jest mechanizm szczegółowego raportowania z elastyczni definiowanymi kryteriami, tworzenie wielopoziomowej struktury raportu, eksport raportów do formatu xls, PDF, txt. | Obligatoryjne |  |  |
| 10. | Archiwizacja i zabezpieczenie danych na nośnikach zewnętrznych | Obligatoryjne |  |  |
| 11. | Wykonawca w trakcie realizacji umowy zapewni aktualizację Firm ware centrali / tzn. dostarczanie licencji na każdy rok trwania umowy / . | Obligatoryjne |  |  |
| 12. | Centrala Tel. Ma mieć możliwość wysyłania seryjnych SMS ów SenderSMS | Obligatoryjne |  | Lic. 1 |
| VIII. TELEFONY SYSTEMOWE ZAAWANSOWANE |
| 1. | Liczba telefonów systemowych zaawansowanych o minimalnej funkcjonalności wg poniższego wykazu / Telefony muszą być tego samego producenta co centrala telefoniczna / | Obligatoryjny |  | 35 |

| 2. | Kolorowy ekran dotykowy z dodatkowym polem co najmniej 4 programowalnych przycisków . Rozdzielczość kolorowego ekranu ok 470 x 270 piksele o wymiarach co najmniej 85 mm x 50 mm - Definiowanie do 5 linii na ekranie dotykowym | Obligatoryjny |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Posiadać co najmniej 18 klawiszy programowalnych diody LED przy programowalnych przyciskach - sygnalizacja stanu łączy przypisanych do przycisku - zapalona dioda informuje o zajętości numeru wewnętrznego zapisanego pod tym przyciskiem | Obligatoryjny |  |  |
| 4. | Posiadać wbudowany mikrofon i głośnik o regulowanej głośności umożliwiające prowadzenie rozmowy w trybie głośnomówiącym z funkcjonalnością kasowania i tłumienia echa | Obligatoryjny |  |  |
| 5. | Posiadać gniazdo do podłączenia słuchawki nagłownej z automatyczną detekcją obecności | Obligatoryjny |  |  |
| 6. | Możliwość dołączenia czterech konsol rozszerzających, każda z konsol musi mieć co najmniej 30 klawiszy programowalnych-diody LED przy programowalnych przyciskach - sygnalizacja stanu łączy przypisanych do przycisku - zapalona dioda informuje o zajętości numeru wewnętrznego zapisanego pod tym przyciskiem | Obligatoryjny |  |  |
| 7. | Publiczna i prywatna książka telefoniczna oraz lista numerów wewnętrznych , Funkcje ECO oszczędzające energię , Tryb głośnomówiący – pełen duplex , Regulowana głośność trybu głośnomówiącego, słuchawki i zestawu słuchawkowego | Obligatoryjny |  |  |
| 8. | Powinien posiadać instrukcję oraz zapewniać obsługę użytkownika w jęz. polskim | Obligatoryjny |  |  |
| 9. | Zewnętrzny zasilacz sieciowy | Obligatoryjny |  |  |
| IX . | TELEFONY SYSTEMOWYE BIZNESOWE |  |  |  |
| 1. | Liczba telefonów systemowych biznesowych / Telefony muszą być tego samego producenta co centrala telefoniczna / | Obligatoryjny |  | 15 |
| 2. | Podświetlany, graficzny wyświetlacz LCD 120x60 12 poziomów jasności ekranu Prezentacja godziny, dnia tygodnia i daty Prezentacja czasu połączenia w trakcie rozmowy Menu w języku polskim 8 podświetlanych programowalnych przycisków Tryb głośnomówiący Połączenie Trójstronne Połączenie Pilne | Obligatoryjny |  |  |
| X. TELEFONY SYSTEMOWE IP ZAAWANSOWANE |  |  |  |
| 1. | Liczba telefonów systemowych IP zaawansowanych o minimalnej funkcjonalności wg poniższego wykazu | Obligatoryjny |  | 10 |
| 2. | Kolorowy ekran dotykowy z dodatkowym polem co najmniej 4 programowalnych przycisków . Rozdzielczość kolorowego ekranu ok 450 x 250 piksele o wymiarach co najmniej 85 mm x 50 mm - Definiowanie do 5 linii na ekranie dotykowym | Obligatoryjny |  |  |
| 3. | Posiadać co najmniej 18 klawiszy programowalnych diody LED przy programowalnych przyciskach - sygnalizacja stanu łączy przypisanych do przycisku - zapalona dioda informuje o zajętości numeru wewnętrznego zapisanego pod tym przyciskiem. | Obligatoryjny |  |  |
| 4. | Posiadać wbudowany mikrofon i głośnik o regulowanej głośności umożliwiające prowadzenie rozmowy w trybie głośnomówiącym z funkcjonalnością kasowania i tłumienia echa. | Obligatoryjny |  |  |
| 5. | Posiadać wbudowany mikrofon i głośnik o regulowanej głośności umożliwiające prowadzenie rozmowy w trybie głośnomówiącym z funkcjonalnością kasowania i tłumienia echa. | Obligatoryjny |  |  |
| 6. | Posiadać gniazdo do podłączenia słuchawki nagłownej z automatyczną detekcją obecności | Obligatoryjny |  |  |
| 7. | Możliwość dołączenia czterech konsol rozszerzających, każda z konsol musi mieć co najmniej 35 klawiszy programowalnych -diody LED przy programowalnych przyciskach - sygnalizacja stanu łączy przypisanych do przycisku - zapalona dioda informuje o zajętości numeru wewnętrznego zapisanego pod tym przyciskiem | Obligatoryjny |  |  |
| 8. | Powinien posiadać instrukcję oraz zapewniać obsługę użytkownika w jęz. polskim | Obligatoryjny |  |  |
| 9. | Zewnętrzny zasilacz sieciowy | Obligatoryjny |  |  |
| XI. PRZEŁĄCZNICA ORAZ ELEMENTY DODATKOWE |
| 1. | Przełącznica na 600 par / rozszycie centrali / | Obligatoryjny |  | 1 |
| 2. | Łączówki LSA KRONE – oryginalne / od „1” do „0” / | Obligatoryjny |  | 75 |
| 3. | Panel krosowy 48RJ/48LSA 19” | Obligatoryjne |  | 16 |
| 4. | Patchcord RJ45 UTP dł 50cm / zielony lub niebieski / | Obligatoryjne |  | 600 |
| 5. | Patchcord RJ45 UTP dł 25cm / zielony lub niebieski / | Obligatoryjne |  | 130 |