Załącznik nr 2 do SIWZ

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  WYMAGANYCH

DLA TESTÓW

Przedmiot przetargu: Dostawa immunoenzymatycznych testów do oznaczania

alergenów w systemie panelowym z możliwością uzyskania wyniku ilościowego

odczytu dla każdego pojedynczego alergenu wraz z dzierżawą sprzętu.

| L.p. | Warunki graniczne | Odpowiedź oferenta/ parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| 1. | Każdy pasek testowy zawiera min. 20 oznaczeń dla IgE (dla alergenów i/lub IgE Total) i min. 5 kalibratorów w skali wybarwienia prążków odpowiadającym różnym stężeniom IgE do każdego testu. Wynik wyrażony ilościowo. |  |
| 2. | Możliwość wykonania badania z max. 210 µl surowicy. |  |
| 3. | Odczynniki z zastosowaniem przeciwciał monoklonalnych. |  |
| 4. | Standardy zawierające ludzkie IgE o znanym stężeniu. |  |
| 5. | Panel pediatryczny (min. orzech ziemny, mleko, białko i żółtko jaja kurzego, ziemniak, marchew, dorsz, jabłko, soja, mąka pszenna, brzoza, tymotka, bylica, D.pteronyssinus, D.farinae, Cladosporium herbarum, Asp. fumigatus, pies, kot, koń), panel wziewny, panel pokarmowy – do wyboru przez zamawiającego. |  |
| 6. | Alergeny naniesione na membranę. |  |
| 7. | Data ważności testów biochemicznych min. 6 miesięcy od daty dostawy. |  |
| 8. | W dostarczanych zamówieniach instrukcja obsługi testu w języku polskim. |  |
| 9. | Certyfikat CE dla testów oryginalny + tłumaczenie. |  |
| 10. | Dolna granica wykrywalności testu 0,15 kU/l. |  |
| 11. | Maksymalny czas naprawy do 48 godzin od momentu zgłoszenia (w dni robocze). |  |
| 12. | Dostarczenie stanowiska komputerowego i drukarki pozwalającego na obsługę programu do odczytu testu. |  |
| 13. | Program do czytania i interpretowania testów (na płycie CD) w języku polskim z możliwością archiwizacji wyników, umożliwiający automatyczną identyfikację paneli. Pozwalający na czytanie od 1 do max. 44 testów podczas jednego skanowania + instrukcja instalowania go w komputerze (Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz ze sprzętem). |  |
| 14. | Wynik - każdy alergen oceniony indywidualnie - podana klasa (w 6 międzynarodowych klasach od 0 do 6), podany wynik liczbowo w jednostkach międzynarodowych i jeszcze dodatkowo przedstawiony graficznie. |  |

| L.p. | Parametry oceniane | TAK/NIE | Tak-5 pkt Nie-0 pkt |
| --- | --- | --- | --- |
| 15. | Indywidualna 5 punktowa kalibracja z uwzględnieniem "background" wykonywana do każdego testu na podstawiewy barwionych 5 linii standardowych na każdym teście i tła. |  |  |
| 16. | Dostarczenie aparatu do półautomatycznej inkubacji testu oraz kamery do automatycznego odczytu testu i przeszkolenie personelu w siedzibie zamawiającego potwierdzone protokołem. |  |  |
| 17. | Pole do reakcji krzyżowych z CCD na każdym pasku. |  |  |

UWAGA:

Przewidywana liczba oznaczeń w okresie 24 miesięcy wynosi 2400 pasków 
(panel pediatryczny, wziewny, pokarmowy).

W ofercie proszę uwzględnić materiały zużywalne w ilości zabezpieczającej prawidłowe wykonanie w/w liczby badań.

Podane wartości stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie (brak żądanej opcji) spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie, jako brak danego parametru/warunku i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Rozpoczęcie naprawy sprzętu musi odbyć się w terminie nie dłuższym niż 24 godziny w dni robocze od momentu zgłoszenia.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pieczęć i podpis osoby umocowanej

do reprezentowania Wykonawcy