Część nr  4	                                    	                  			      	Załącznik nr 3 do SIWZ

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  WYMAGANYCH ORAZ WARUNKÓW GWARANCJI I SERWISU

- SZOROWARKA DO PODŁÓG – 2 szt.

Nazwa producenta/Kraj:……………………………………………

Typ/model: ……………………………………………………………

Rok produkcji: Sprzęt fabrycznie nowy – nieużywany/ min. 2019 r.

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE Minimalne wymagania | PARAMETRY OFEROWANE – Tak/Nie opisać, wypełnić |
| --- | --- | --- |
| SZOROWARKA DO PODŁÓG typ I |
| 1 | Kompaktowa szorowarka z odsysaniem wyposażona w szczotkę walcową. |  |
| 2 | Wyposażenie: Szczotka walcowa System dwóch zbiorników Zasilanie sieciowe Kółka transportowe 2 proste listwy ssące |  |
| 3 | Szybko obracająca się szczotka walcowa – min. 1350 obr/min. |  |
| 4 | Elastyczne, gumowe listwy ssące zbierające wodę |  |
| 5 | Wyjmowane zbiorniki: zbiornik wody czystej, min. 3,5 l zbiornik wody brudnej, min. 3,5 l możliwość ich wyjmowania razem lub osobno. |  |
| 6 | Niska głowica szczotkowa (max. 9 cm), umożliwiająca czyszczenie pod kaloryferami, szafkami itp. |  |
| 7 | Szerokość robocza szczotek 300 mm (± 20 mm) |  |
| 8 | Osłonka (zderzak) ochronny chroniący przed uszkodzeniem odkurzacz oraz meble i ściany. |  |
| 9 | Możliwość czyszczenia w obu kierunkach do przodu i do tyłu |  |
| 10 | Spryskiwanie i odsysanie w jednym przejściu roboczym |  |
| 11 | Moc znamionowa min. 800 W |  |
| 12 | Podać rodzaj zasilania | Zasilanie: ………V, ………… Hz. |
| 13 | Podać wagę urządzenia | Waga: ………………. Kg. |
| 14 | Wymiary urządzenia: 390 x 335 x 1180 mm (±20 mm) |  |
| SZOROWARKA DO PODŁÓG typ II |
| 15 | Kompaktowa szorowarka z odsysaniem wyposażona w pad |  |
| 16 | Szorowarka zasilana bateryjnie; Bateria litowo-jonowa; Bateria umożliwia częściowe ładowanie oraz doładowanie w dowolnym momencie. |  |
| 17 | Wyposażenie: - Szczotka tarczowa - System dwóch zbiorników - Zasilanie bateryjne - Ładowarka - Baterie i ładowarka w zestawie - Kółka transportowe - Belka ssąca łukowa |  |
| 18 | Prędkość obrotowa szczotki – min. 140 obr/min. |  |
| 19 | Belka ssąca skutecznie zbierająca wilgoć za szczotką |  |
| 20 | Wyjmowane zbiorniki: - zbiornik wody czystej, min. 3,5 l - zbiornik wody brudnej, min. 3,5 l możliwość ich wyjmowania razem lub osobno. |  |
| 21 | Szerokość robocza szczotek 280 mm (± 20 mm) |  |
| 22 | Moc znamionowa min. 200 W |  |
| 23 | Podać rodzaj zasilania | Zasilanie: ………V, ………… Hz. |
| 24 | Podać wagę urządzenia | Waga: ………………. kg. |
| 25 | Wymiary urządzenia: 550 x 370 x 1050 mm (±50 mm) |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 15 | Okres gwarancji min. 24 miesiące (Podać okres gwarancji). Gwarancja liczona od daty uruchomienia potwierdzonego podpisaniem „Protokołu odbioru” | 24 m-ce – 0 pkt. 36 m-cy – 5 pkt. > 36 m-cy – 10 pkt |
| 16 | Dostawca gwarantuje sprawne działanie urządzenia przez okres gwarancji, a w przypadku uszkodzenia gwarantuje sprzęt zastępczy w okresie 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji (koszty wymiany i usługi kurierskiej pokrywa dostawca). |  |
| 17 | Transport, wnoszenie, instalacja i szkolenie w cenie oferty |  |
| 18 | Serwis gwarancyjny w cenie oferty |  |
| 19 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej (pendrive lub płyta CD), przekazana wraz z dostawą urządzenia. |  |
| 20 | Dokument dopuszczający do użytkowania na terenie Polski (CE, deklaracja zgodności) |  |
| 21 | Okres gwarancji na części zamienne minimum 12 m-cy |  |
| 22 | Wykonanie min. 1 bezpłatnego przeglądu serwisowego przedmiotu zamówienia w ciągu roku (min. 2 w ciągu 2 lat) lub zgodnie z zaleceniem Producenta w okresie gwarancyjnym, zakończonych wystawieniem zaświadczenia potwierdzającego prawidłowe działanie urządzenia |  |
| 23 | Dla dostarczanych urządzeń Wykonawca zobowiązany jest założyć paszporty sprzętu i dostarczyć pełną dokumentację urządzeń. |  |

UWAGA:

Podane wartości stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie (brak żądanej opcji) spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i skutkować będzie odrzuceniem oferty.